## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АТНЯГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

## ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

## РЕШЕНИЕ

24.12.2013 г.                                                                                                   №23

Об утверждении генерального плана

Атнягузинского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

Пермского края

В целях создания условий для устойчивого развития  Атнягузинского сельского поселения, в соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев Сводное заключение о согласовании проекта генерального плана Правительством Пермского края, руководствуясь ст. 6  Устава Атнягузинского сельского поселения, с учетом результатов публичных слушаний, Совет депутатов Атнягузинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить генеральный план  Атнягузинского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края (Приложения 1, 2).

2. Разместить генеральный  план  на официальном сайте администрации Атнягузинского сельского поселения.

3. Обнародовать  постановления в библиотеках Атнягузинского сельского поселения

4.  Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения-

председатель Совета депутатов

Атнягузинского сельского поселения                                         К.А.Гасимов

Приложение 1

к решению Совета депутатов

Атнягузинского сельского поселения

от 24.12.2013 г. №23

Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18-ая линия, дом 31, корпус Д, офис 407;

www.enko.spb.ru, тел. 812-332 97 10, 812-332 97 14, факс. 812-332 97 10;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 5/341

Экз. __

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МО «АТНЯГУЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Генеральный план с включением генеральных планов населенных пунктов: д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень, д. Кашкина

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Октябрьский муниципальный район

2013

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный экономист проекта | – экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: | эколог градостроительства Т.А. Терехова |
| Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. Мероприятия по охране объектов культурного наследия: | архитектор-градостроитель Н.А. Близнина |
| Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты социального и культурно-бытового обслуживания: | экономист градостроительства Т.В Максименко |
| Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер А.А. Искяндаров |
| Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис |
| Мерпориятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | инженер З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.И. Уряева, архитектор-градостроитель Н.А. Близнина |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2

1. ВВЕДЕНИЕ	2

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	2

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	2

3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	2

3.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	2

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	2

3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	2

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	2

3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Положения о территориальном планировании МО «Атнягузинское сельское поселение» | 5/341 |
| 2. Основные графические материалы в составе проекта генерального плана МО «Атнягузинское сельское поселение» |
| 1 | Схема существующих границ земель различных категорий. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке М 1:25 000, М 1:2 000 | 5/345 |
| 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:25 000, М 1:2 000 | 5/346 |
| 3 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения М 1:25 000, М 1:2 000 | 5/347 |
| 4 | Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи. Границы зон инженерной и транспортной инфраструктур М 1:25 000, М 1:2 000 | 5/348 |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG | 5/349 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО «Атнягузинское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Пермского края разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Октябрьского муниципального района (муниципальный контракт № 77-10 от 25 мая 2010 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2035 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2035 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта учтены решения Схемы территориального планирования Пермского края и использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района (ООО “Энергостройпроект”, г. Пермь), выполненная в 2008 г.

- Цифровые карты проектируемой территории в масштабе 1:25000 (Arc GIS), цифровые планы населенных пунктов в масштабе 1:2000 (ФГУП “Госземкадастрсъемка” – ВИСХАГИ), выполненные в 2010 г.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Отделу архитектуры Октябрьского муниципального района, главе администрации сельского поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пермского края, разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь).  Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, разработка опорного плана, отображающего современную планировочную организацию территории, и разработка системы мероприятий, обеспечивающих решение этих проблем;

- разработка системы мероприятий, способствующих инвестиционному освоению территории;

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов  территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов ИСОГД.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В Генеральном плане МО «Атнягузинское сельское поселение»  учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Пермского края, Схемой территориального планирования Октябрьского муниципального района, иными краевыми и муниципальным программам развития.

Органы местного самоуправления МО «Атнягузинское сельское поселение»  содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Пермского края к вопросам местного значения поселения.

## 3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Принимается следующая классификация населенных пунктов:

| Тип населенного пункта в соответствии с классификацией | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Развиваемые населенные пункты | д. Атнягузи, п. Бартым |
| Сохраняемые населенные пункты | д. Верх-Ирень |
| Малоперспективные населенные пункты | д. Кашкина |

Мероприятия на расчетный срок

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Размещение индивидуального жилищного строительства в северо-восточной  и юго-западной частях д. Атнягузи, в южной части п. Бартым.

- Размещение объектов обслуживания населения, в т.ч. объектов, предназначенных для занятий спортом в центральной части д. Атнягузи.

- Выборочная реконструкция центральной части д. Атнягузи с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

- Выдвижение инициативы о преобразовании населенных пунктов д. Атнягузи и д. Кашкина путем их объединения.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Новое индивидуальное жилищное строительство в северо-восточной части д. Атнягузи, в северо-западной части п. Бартым.

- Выборочная реконструкция центральной части д. Атнягузи с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

- Выдвижение инициативы о преобразовании населенных пунктов д. Атнягузи и д. Кашкина путем их объединения.

## 3.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства для постоянного населения составит 16,1 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,6 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 19,6 кв. м до 30 кв. м общей площади на человека.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 45 га территории.

- Проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов в п. Бартым:

- ул. Матросова, 7;

- ул. Советская, 37;

- ул. Васильева, 3;

- ул. Гоголя, 3;

- ул. Пушкина, 9;

- ул. Гоголя, 10.

- В соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" для бесплатного предоставления земельных участков выделяются территории в д. Атнягузи в составе новой зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1,65 га).

В том числе мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 3,2 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,3 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 22 кв. м общей площади на человека.

- Проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов в п. Бартым:

- ул. Матросова, 7;

- ул. Советская, 37;

- ул. Васильева, 3;

- ул. Гоголя, 3;

- ул. Пушкина, 9;

- ул. Гоголя, 10.

## 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Объекты обслуживания населения

Мероприятия на расчетный срок

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания, в т.ч. создание условий для развития общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания.

- Своевременный капитальный и текущий ремонт зданий учреждений обслуживания.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок:

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |
| Многофункциональный культурно-спортивный центр в составе общедоступного спортивного зала, библиотеки, кафе | 1 объект | д. Атнягузи (после 2020 г.) |
| Спортивные сооружения |
| Спортивный зал | 400-450 кв. м | В составе культурно-спортивного центра (после 2020 г.) |
| Торговля и общественное питание |
| Предприятия общественного питания | 50 мест | В составе культурно-спортивного центра (после 2020 г.) |
| Прочие |
| Баня | 9 мест | д. Атнягузи (первая очередь) |

В том числе мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и модернизация существующих объектов, в частности капитальный ремонт здания детского сада и зданий школ.

- Капитальный ремонт домов культуры в д. Атнягузи, д. Верх-Ирень, п. Бартым.

- Расширение и благоустройство плоскостных спортивных сооружений (универсальные спортивные площадки, футбольные поля и т.п.) в п. Бартым и д. Верх-Ирень.

- Строительство бани на 9 помывочных мест в д. Атнягузи.

Объекты транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция автодороги Верх-Ирень – Бартым (протяженность 3,5 км).

- Реконструкция железнодорожного переезда в п. Бартым.

- Организация новых объектов обслуживания автотранспорта (СТО) на основном автодорожном направлении – северный выезд в сторону п. Сарс и п. Октябрьский.

- Строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства на расчетный срок;

- Повышение качества обслуживания населения пассажирским транспортом за счет увеличения частоты движения автобусов при сообщении с д. Атнягузи и с п. Октябрьский.

- Организация подвоза учащихся автобусами в Атнягузинскую и Бартымскую средние общеобразовательные школы.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и ремонт автодороги Сарс – Верх-Ирень (9,2 км).

- Реконструкция деревянного моста через р. Ирень в д. Атнягузи, расположенного на автодороге Сарс – Верх-Ирень (в перспективе возможно устройство капитального железобетонного моста).

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети, заключающаяся в уширении проезжих частей, устройстве усовершенствованного покрытия (асфальтобетон) и тротуаров на главных улицах, а также на улицах, ведущих к объектам социального обслуживания населения:

- в п. Бартым – реконструкция и ремонт улиц Советской и Строительной, а также подъездов к основным общественным учреждениям внутри населенного пункта;

- в д. Атнягузи первоочередной реконструкции подлежат главные улицы, являющиеся частью автодорожного маршрута Октябрьский – Сарс – Атнягузи – Верх-Ирень – Бартым, а также подъезды к основным объектам социальной инфраструктуры;

- ремонт покрытия главных улиц д. Верх-Ирень.

- Строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства первой очереди.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения

- Строительство ТП 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ в д. Атнягузи.

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий в дд. Атнягузи, Кашкина, Верх-Ирень и п. Бартым.

- Приведение к нормативной категории надежности электроснабжения существующих объектов обслуживания населения, газо-, тепло-, и водоснабжения не обеспеченных в настоящее время такой категорией.

- Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличение сечения проводов, уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного уровня напряжения в жилых домах  в соответствии с Правилами устройства электроустановок и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Конкретные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению сетей 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ должны быть определены на последующих стадиях проектирования на основании решений утвержденного генерального плана МО «Атнягузинское сельское поселение».

В том числе мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и ТП 10\0,4кВ в дд. Атнягузи, Кашкина, Верх-Ирень и п. Бартым.

- Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором на 100 кВ· - 1 объект.

- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ – 3 км.(для приведения напряжения в жилых домах к нормативному).

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новых материалов и оборудования, полиэтиленовых труб и соединительных деталей и т.д.

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для территорий нового строительства децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Прокладка поселковых газопроводов к негазифицированным населённым пунктам.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для территорий нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе на использование природного газа.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Окончательный перевод котельных на газ котельных и автономных источников теплоты.

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

- Применение эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополиуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

В том числе мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с переводом их на газовое топливо.

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Осуществить расширение подземных водозаборов.

- Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Осуществить строительство новых и провести реконструкцию существующих водопроводных сетей, провести ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин и водонапорных башен в д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень.

- Провести бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах д. Атнягузи, д. Верх-Ирень.

- Обеспечить надежность электроснабжения водозаборов.

- Предусмотреть применение более совершенной арматуры, обеспечить ликвидацию утечек воды.

- Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

- Капитальный ремонт ГТС в д. Атнягузи.

Водоотведение, дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок

- Предусмотреть развитие централизованной и децентрализованной систем водоотведения в населенных пунктах.

- Осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Осуществить строительство канализационных сетей и очистных сооружений в д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень.

- Осуществить строительство канализационных сетей и локальных очистных установок в д. Кашкина.

- Применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Предусмотреть систему водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

Средства связи

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых  населению.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях муниципального образования, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

## 3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия по развитию исследований на расчетный срок

- Исследование неучтенных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

- Подготовка перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для их постановки в дальнейшем на учет в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

## 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок

- Проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание и своевременное пополнение единой информационной базы данных источников.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (действующих и проектируемых промышленных и сельскохозяйственных предприятий) в соответствии с нормативными документами, контроль за соблюдением режима ограничений.

- Модернизация технологического процесса производств и добычи полезных ископаемых, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных, предприятий.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения 1-3 поясов.

- Благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды.

- Развитие систем канализации населенных пунктов.

- Рекультивация несанкционированных свалок и свалок, не отвечающих природоохранным требования, разработка и соблюдение проектов санитарно-защитных зоны мест складирования отходов.

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями либо организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Эколого-просветительское образование населения.

В том числе мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха:

- проведение контрольных измерений по границе нормируемых объектов от пилорам д. Верх-Ирень, п. Бартым, уменьшение зоны влияния производственных объектов на нормируемые объекты пусть установки нового оборудования, заграждений и пр.;

- запрет на размещение в границах санитарно защитных зон (СЗЗ) и охранных зон ЛЭП жилых помещений, детских садов, школ и др. Обязать предприятия провести мероприятии по уменьшению размеров СЗЗ;

- установка шумозащитных экранов по итогам котрольных измерений по шуму вдоль железнодорожных путей в п. Бартым.

По охране водных ресурсов:

- разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения 1-го пояса;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- развитие систем канализации населенных пунктов, организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- рекультивация несанкционированных свалки в 1 км от с. Атнягуз или приведение ее до требуемых нормативных природоохранных показателей;

- устройство места складирования отходов, соответствующего природоохранным и санитарно-гигиеническим нормативам;

- строительство скотомогильника и его согласование с соответствующими контролирующими органами.

По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

## 3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

На основе СНиПа 2.01.15-90 в качестве основных противокарстовых мероприятий следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Для защиты территорий от временного затопления (паводковыми водами) следует применять искусственное повышение поверхности территорий или дамбы обвалования.

На трубопроводном транспорте необходимо проведение следующих мероприятий:

- районирование газопроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ воздуха и воды на содержание в них углеводородов.

На железнодорожном и автомобильном транспорте необходимо осуществлять:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Обеспечение пожарной безопасности

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют пожарные депо. Атнягузинское сельское поселение обслуживает пожарное депо, расположенное в с. Енапаево. На основе исходных материалов, переданных из администрации Октябрьского муниципального района, и в соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» рекомендуется строительство пожарного депо на одну машину в д. Атнягузи.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана сельского поселения.

Приложение 2

к решению Совета депутатов

Атнягузинского сельского поселения

от 24.12.2013 г. №23

Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18-ая линия, дом 31, корпус Д, офис 407;

www.enko.spb.ru, тел. 812-332 97 10, 812-332 97 14, факс. 812-332 97 10;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 5/342

Экз. __

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МО «АТНЯГУЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Генеральный план с включением генеральных планов населенных пунктов: д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень, д. Кашкина

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Октябрьский муниципальный район

2013

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный экономист проекта | – экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| Введение. Основные сведения о территории: | куратор проекта М.В. Куликов |
| Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: | эколог градостроительства Т.А. Терехова, |
| Современное использование территории. Объекты культурного наследия. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. Мероприятия по охране объектов культурного наследия: | архитектор-градостроитель Н.А. Близнина, инженер-землеустроитель М.В. Куликов |
| Социально-экономическое развитие. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания: | экономист градостроительства Т.В Максименко |
| Развитие транспортной инфраструктуры. Объекты транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер А.А. Искяндаров |
| Развитие инженерной инфраструктуры. Объекты инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | инженер З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.И. Уряева, архитектор-градостроитель Н.А. Близнина |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2

1. ВВЕДЕНИЕ	2

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	2

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	2

3.1. Основные сведения о территории	2

3.2. Природные условия и ресурсы	2

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	2

3.4. Социально-экономическая ситуация	2

3.5. Транспортная инфраструктура	2

3.6. Инженерная инфраструктура	2

3.7. Экологическая ситуация	2

3.8. Зоны с особыми условиями использования территорий	2

3.9. Выводы	2

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	2

4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории	2

4.2. Социально-экономическое развитие	2

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	2

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	2

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	2

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	2

5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	2

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	2

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	2

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	2

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	2

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2

8. ПРИЛОЖЕНИЯ. Исходно-разрешительная документация	2

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Атнягузинское сельское поселение» | 5/342 |
| 2. Основные графические материалы в составе проекта генерального плана МО «Атнягузинское сельское поселение» |
| 1 | Схема использования территории с отображением границ земель различных категорий. Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:25 000, М 1:2 000 | 5/343 |
| 2 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий М 1:25 000, М 1:2 000 | 5/344 |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG | 5/349 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО «Атнягузинское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Пермского края разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Октябрьского муниципального района (муниципальный контракт № 77-10 от 25 мая 2010 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2035 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2035 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта учтены решения Схемы территориального планирования Пермского края и использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района (ООО “Энергостройпроект”, г. Пермь), выполненная в 2008 г.

- Цифровые карты проектируемой территории в масштабе 1:25000 (Arc GIS), цифровые планы населенных пунктов в масштабе 1:2000 (ФГУП “Госземкадастрсъемка” – ВИСХАГИ), выполненные в 2010 г.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Отделу архитектуры Октябрьского муниципального района, главе администрации сельского поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пермского края, разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь).  Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, разработка опорного плана, отображающего современную планировочную организацию территории, и разработка системы мероприятий, обеспечивающих решение этих проблем;

- разработка системы мероприятий, способствующих инвестиционному освоению территории;

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов  территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов ИСОГД.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## 3.1. Основные сведения о территории

Муниципальное образование «Атнягузинское сельское поселение» входит в состав Октябрьского мунициального района Пермского края. Оно граничит с Енапаевским, Щучье-Озерским, Петропавловским сельскими поселениями, а также с Октябрьским городским поселением Октябрьского муниципального района.

В состав сельского поселения входит 4 населенных пункта: д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень, д. Кашкина. В рамках данного проекта разрабатываются также генеральные планы следующих населенных пунктов: д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень, д. Кашкина.

Площадь сельского поселения 15277 га.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Климат территории Атнягузинского сельского поселения характеризуется как континентальный, характерные черты которого - холодная продолжительная зима с частыми метелями и короткое лето.

Средняя годовая температура около 0,3ºC (метеостанция с.Чад). Средняя температура января – составляет -16,3ºC, абсолютный минимум -49ºC. В зимнее время возможны оттепели с повышением температуры воздуха выше 0ºC.

Средняя температура самого теплого месяца в году – июля – +16,5ºC, абсолютный максимум может достигать 37ºC. Однако в летнее время не исключены и заморозки (связанные с вторжением арктического воздуха). Длительность периода с температурой выше 10ºC в среднем – 120 дней, выше 15 ºC – порядка 70 дней.

Количество атмосферных осадков за год около 600 мм, из них большая часть приходится на теплый период (июнь-июль). Образование устойчивого снежного покрова происходит в начале ноября. Средняя продолжительность снежного покрова 160-170 дней. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму – 55-60 см. Таяние снега начинается в конце марта – начале апреля.

Преобладающее направление ветра юго-западное и южное. Наименьшую повторяемость имеют ветры северного и северо-западного направлений. Средняя скорость ветра около 4 м/с. Чаще всего в осенне-зимний период возможны ветра скоростью до 6-10 м/с. Сильные ветра (более 15 м/с) повторяются до 10 дней в году.

Для территории характерны опасные метеорологические явления: сильные морозы, поздние весенние и ранние осенние заморозки, сильные дожди, шквалы, сильные снегопады и метели. Однако в целом, климатические условия относительно благоприятны и позволяют выращивать озимые, ранние яровые культуры, картофель, кукурузу на силос, овощные и плодово-ягодные культуры.

Выводы

- Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I B, характеризуемая как ограниченно благоприятная.

- Климатические условия территории относительно благоприятны для гражданского и промышленного строительства и благоприятны для развития рекреации.

- При размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть имеет слабое развитие, много временных и исчезающих ручьев и рек. Это связано с карстовыми процессами, широко развитыми на территории.

Характер питания поверхностных водных объектов преимущественно снегового типа с выраженным весенним половодьем, и устойчивой зимней меженью. Летом и осенью возможны высокие дождевые и ливневые паводки за счет атмосферных осадков.

Минерализация и химический состав воды рек неоднороден, так как различны природные условия в разных частях водосбора. Главное влияние на химический состав воды рек оказывают породы, слагающие их бассейны, а именно, пермские отложения, включающие растворимые соли (поваренную соль, гипсы, ангидриды).

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Рельеф

Территория муниципального образования расположена в пределах Уфимского плато, представляющего собой возвышенное плоскогорье, расчлененное речными долинами. По ландшафтному районированию территория относится к Тюйско-Сарсскому карстовому плато на нижнепермских известняках, доломитах и гипсах. Средние высоты возрастают в восточном направлении, где плато плавно переходит в предгорья западного склона Уральских гор (Уральская складчатая страна).

Среди форм рельефа преобладают речные долины, овраги, балки, увалы и холмы. Характерны также карстовые формы рельефа: воронки, ямы, котловины (некоторые из них заняты карстовыми озерами), сухие речки.

Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом отношении территория расположена в пределах Предуральского прогиба, сложенного породами четвертичной, третичной и Пермской систем.

Пермские отложения наиболее древние, представлены известняками, доломитами и доломитизированными известняками, встречаются гипсы и ангидриты, карбонатные отложения. Данные отложения выходят на поверхность (глубоко врезанные долины).

Третичные отложения представлены светло-серыми песчаниками с кварцевым цементом, кварцевыми белыми песками, серыми и белыми огнеупорными глинами.

Коренные породы перекрыты различной толщей четвертичных отложений, представленных аллювиальными и элювиально-делювиальными отложениями. Аллювиальные отложения прослеживаются по долинам рек в виде террас, сложенных рыхлыми коричнево-бурыми и буровато-серыми песками, суглинком, реже песчаными глинами, содержащими включения галек и различной величины обломков изверженных и метаморфизированных пород. Элювиально-делювиальные отложения развиты преимущественно на склонах речных долин и оврагов, а также на склонах водоразделов и представлены буровато-серыми суглинками с многочисленными обломками известняков и доломитов. Торфяно-болотные отложения встречаются в поймах рек, сложены торфом, илами, суглинками, супесями и глинами. Мощность четвертичных пород не превышает 10-15 м.

Гидрогеологическая характеристика

В пределах рассматриваемой территории наибольшее значение имеют грунтовые и трещинно-карстовые типы подземных вод.

Грунтовые воды приурочены к четвертичным отложениям: водосодержащими породами являются галечники, гравий, песок, суглинки. На пойменных террасах глубина залегания грунтовых вод не превышает 3 м, на надпойменных террасах - 2 м и более. Степень минерализации и химический состав грунтовых вод зависит от места их протекания и состава водоупорных пород (суглинки, гипсы, ангидриты и др.)

Трещинно-карстовые воды приурочены к водоносным комплексам, состоящим из артинских известняков, кунгурских доломитов, гипсов. Кунгурско-артинские карбонатные отложения являются основным водоносным горизонтом для обеспечения водоснабжения.

Инженерно-строительные условия

На территории сельского поселения не проводились комплексные инженерно-геологические исследования. Однако любое строительство сопровождается отдельными инженерными изысканиями под конкретные объекты строительства. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проект Генерального плана осуществляется на основании результатов инженерно-строительных изысканий. На сегодняшний день территория сельского поселения покрыта топографической съемкой масштаба 1:25000 и на территории населенных пунктов – масштаба 1:2000. Топографическая съемка была выполнена ФГУП "Госземкадастрсъемка» -ВИСХАГИ.

Инженерно-строительные и геологические условия рассматриваемой территории достаточно сложные. Поэтому большая часть площади муниципального образования относится к территории ограниченно благоприятной для градостроительного освоения, требующей проведения дополнительных специальных инженерных изысканий и мероприятий по вертикальной планировке. В геоморфологическом отношении это возвышенные водораздельные пространства, сложенные разнородными грунтами, уровень грунтовых вод более 2 м от поверхности земли.

Ограничивающими факторами являются возможные проявления опасных физико-геологических процессов.

- Развитие карбонатного, соляного и гипсового карста. Карст – один из наиболее сложных и трудно прогнозируемых инженерно-геологических процессов. Наиболее распространен карбонатный карст. При освоении закарстованных территорий на стадии оценки площадок должны проводиться специальные изыскания на карст.

- Сейсмические процессы. В соответствии со СНиП II-7-81* рис. 4 «ОСР-97-С» рассматриваемая территория попадает в зону 1% степени сейсмической активности (до 6 баллов). Необходимо проведение более детального сейсмического микрорайонирования для анализа степени устойчивости сооружений и условий нового строительства.

- Затопление и подтопление территорий. Наиболее подвержены данному явлению пойменные участки рек в период прохождения высоких паводков. Другими факторами подтопления населенных пунктов являются водохранилища, искусственно созданные пруды, слабо водопроницаемые глинистые грунты, нарушение поверхностного стока при строительстве и т.д. Эти процесы в большей или меньшей мере могут быть на территории сельского поселения. Однако говорить о развитии процесса подтопления на территории сложно, так как этот вопрос плохо изучен.

Данные обстоятельства объективно влияют на формирование планировочной структуры и освоение новых пространств.

Минерально-сырьевые ресурсы

Основу минерально-ресурсного потенциала территории складывают месторождения нефти. На территории Атнягузинского сельского поселения разведано 3 месторождения нефти: Тюшинское, Тавдинское, Поспеловское.

Выводы

- Инженерно-строительные и геологические условия рассматриваемой территории достаточно сложные. Основными ограничивающими факторами являются опасные физико-геологические процессы: развитие карста, сейсмичность, подтопление и затопление территории.

- Для осуществления всех видов строительства необходимо проведение дополнительных инженерно-строительных изысканий и специальных мероприятий по вертикальной планировке, изысканий на карст и пр.

- В геоморфологическом отношении территория представляет собой возвышенные водораздельные пространства, расчлененные речными долинами, сложенные разнородными грунтами, уровень грунтовых вод более 2 м от поверхности земли.

Лесные ресурсы

Территория муниципального образования входит в состав Октябрьского лесничества Пермского края. Вся территория Октябрьского лесничества расположена в зоне хвойно-широколиственных лесов, районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.

В 2008 г. был разработан Лесохозяйственный регламент Октябрьского лесничества Пермской экспедицией Поволжского филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг». Лесохозяйственный регламент Октябрьского лесничества является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В лесохозяйственном регламенте установлены: виды разрешенного использования лесов; возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования; ограничения использования лесов; требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

В Лесохозяйственном регламенте Октябрьского лесничества отдельно не выделяется и не рассматривается состав и характеристика лесных насаждений отдельных муниципальных образований (городских и сельских поселений).

В состав Октябрьского лесничества входят 7 участковых лесничеств. На территории Атнягузинского сельского поселения это Октябрьское сельское участковое лесничество и Ольховское участковое лесничество.

Леса, расположенные на землях лесного фонда в границах Октябрьского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные. В защитных лесах Октябрьского лесничества выделяют следующие категории: нерестоохранные полосы лесов; защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; зеленые зоны; леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. На территории Атнягузинского сельского поселения  находятся преимущественно эксплуатационные леса. К защитным лесам относятся нерестоохранные полосы лесов и защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Выводы

- Леса, расположенные на территории муниципального образования входят в состав Октябрьского лесничества Пермского края.

- Сельское поселение расположено в зоне хвойно-широколиственных лесов, районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.

- На территории рассматриваемого сельского поселения выделяются следующие категории лесов по целевому назначению: эксплуатационные леса и защитные леса (нерестоохранные полосы лесов и защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации).

Особо-охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в сохранении и защите естественных природных ландшафтов, выполняя средозащитные и средовосстанавливающие функции экосистемы.

На территории Атнягузинского сельского поселения находится часть особо охраняемой природной территории - Ботанический памятник природы регионального значения «Кашкинская дубрава». Режим охраны и статус ООПТ установлен Постановлением Правительства Пермского края № 64-п от 28.03.2008 г. Памятник природы имеет общую площадь 11,2 га и располагается на двух участках: участок 1 - в пределах выделов 1,2 кв. 1 Октябрьского сельского лесхоза; участок 2 – в пределах выделов 6, 7 кв. 4 Октябрьского лесхоза (СПК «Заря»).

В Перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения Октябрьского муниципального района Пермского края включен пруд д. Атнягузи (площадь 59,7 га). Территория расположена в 1 км южнее д. Атнягузи, в долине р. Ирень. Выполняемые природоохранные функции - резервационная, регуляционная. Статус, категория и профиль: историко-природный комплекс и территория.

## 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

Современная планировочная ситуация Атнягузинского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов: географического положения, природных условия и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Особенности территории отражены на чертеже «Схема использования территории с отображением границ земель различнх категорий. Схема границ территорий объектов культурного наследия» в масштабе 1:25 000, где отображены наиболее важные характеристики. Здесь показаны: границы муниципального образования, границы земель различных категорий, объекты транспортной и инженерной инфраструктур, свалки и скотомогильники. На врезках в масштабе 1:2 000 отдельно показаны населенные пункты с функциональным зонированием территории и объектами обслуживания насления.

Атнягузинское сельское поселение, расположенное в центральной части Октябрьского муниципального района, представляет собой сложный многоугольник, пересеченный железнодорожной магистралью Казань-Екатеринбург с запада на восток. Административный центр муниципального образования – д. Атнягузи. Южная часть сельского поселения занята лесным фондом.

Преобладающим типом жилой застройки сельских населенных пунктов является малоэтажная индивидуальная застройка.

Деревня Атнягузи – административный центр сельского поселения, расположен в северной его части в долине р. Ирень вдоль трассы муниципального значения Сарс – Верх-Ирень. Состоит из зон индивидуальной жилой застройки; общественно-деловых зон; коммунальной и производственной зон, зоны кладбища, зоны объектов транспортной инфраструктуры и зоны прочих территорий.

Бартым – поселок, при железнодорожной станции. В поселке расположены зоны индивидуальной жилой застройки, общественно-деловые и производственные зоны, а также зона объектов транспортной инфраструктуры.

Деревня Верх-Ирень расположена в долине р. Ирень. Основные зоны, формирующие деревню – индивидуальная жилая застройка, общественно-деловые зоны, есть производственная зона и зона огородов. На территории деревни расположено кладбище.

Деревня Кашкина расположена в долине р. Ирень. Территория деревни осовена индивидульной жилой застройкой.

Благодаря центральному положению в Октябрьском муниципальном районе и прохождению железной дороги, сельское поселение выполняет функцию транзита. В населенных пунктах есть резервы неиспользуемых территорий для перспективного развития.

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения относятся к компетенции Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия.

Необходимо исследование неучтенных объектов и по заявке органов местного самоуправления (в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края) необходима подготовка перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для их постановки в дальнейшем на учет в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

## 3.4. Социально-экономическая ситуация

Население

По данным администрации муниципального района в Атнягузинском сельском поселении на начало 2010 г. проживали 1206 человек, численность постоянного зарегистрированного населения на начало 2012 г. составила 970 человек, на начало 2013 г. – 914 человек.

Смертность превышает рождаемость: за 2011 г. родилось 23 человека, умерли 33 человека.

Сельские населенные пункты относятся к категориям малых (дд. Верх-Ирень и Кашкина) и средних (п. Бартым и д. Атнягузи).

Экономическая база

Основными отраслями экономики Атнягузинского сельского поселения являются сфера услуг, сельскохозяйственное производство, заготовка и переработка леса. Функционируют 7 пилорам, занимающихся заготовками и распиловками леса.

На территории сельского поселения находятся два нефтедобывающих участка: «Тавдинский» и «Трифоновский».

Таблица 1.

Перечень предприятий, учреждений, индивидуальных предприятий

| Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | Численность занятых |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазин РАЙПО | д. Атнягузи | Торговля | 2 |
| Магазин РАЙПО | д. Кашкина | Торговля | 1 |
| Магазин РАЙПО | д. Верх-Ирень | Торговля | 1 |
| ЧП Тарасовой, магазин Ирень | д. Атнягузи | Торговля | 3 |
| ЧП Камаловой, магазин Ирень | д. Атнягузи | Торговля | 3 |
| ЧП Байдиной | п. Бартым | Торговля | 1 |
| ЧП Кыналы, магазин Надежда | п. Бартым | Торговля | 1 |
| ЧП Шартдиновой, магазин Калина | д. Атнягузи | Торговля | 1 |
| ГОУ Октябрьское лесничество | д. Атнягузи | Охрана леса | 2 |
| ООО «Колос» | д. Атнягузи | Сельхозпро-изводство | 3 |
| Пилорама, ЧП Кыналы | п. Бартым | Заготовка леса | 1 |
| Пилорама, ЧП Мальцев | п. Бартым | Заготовка леса | 1 |
| Пилорама, ЧП Габдулхаев | п. Бартым | Заготовка леса | 1 |
| Пилорама, ЧП Вадутов | д. Верх-Ирень | Заготовка леса | 1 |
| Пилорама, ЧП Мубаракшин | д. Атнягузи | Заготовка леса | 1 |
| Пилорама, ЧП Салимов | д. Кашкина | Заготовка леса | 1 |
| Пилорама, ЧП Бариев | д. Атнягузи | Заготовка леса | 1 |

Вывод

Собственная экономическая база сельского поселения довольно слабая, но на его территории имеются два нефтедобывающих участка. Необходимо дальнейшее развитие производственной деятельности.

Объекты обслуживания населения

Д. Атнягузи выполняет функции центра социального и культурно-бытового обслуживания населения, здесь представлен более полный перечень учреждений обслуживания, по сравнению с другими населенными пунктами сельского поселения. Кроме д. Атнягузи учреждения обслуживания размещаются во втором крупном населенном пункте сельского поселения – п. Бартым.

Таблица 2.

Перечень учреждений и объектов обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| Учреждения образования |
| МОУ «Атнягузинская средняя школа» | д. Атнягузи, ул. Тукая, 20 | мест | 190 | 71 |
| МОУ «Бартымская средняя школа» | п. Бартым, ул. Советская | мест | 150 | 54 |
| МОУ «Атнягузинский детский сад» | д. Атнягузи, ул. Тукая, 22 | мест | 50 | 15 |
| Учреждения здравоохранения |
| Атнягузинский ФАП | д. Атнягузи, ул. Тукая, 22 | пос. в смену | 15 |
| Бартымский ФАП | п. Бартым, ул. Советская, 12 | пос. в смену | 10 |
| Верх-Иренский ФАП | д. Верх-Ирень, ул. 8 Марта, 14 | пос. в смену | 5 |
| Учреждения культуры |
| СДК | д. Атнягузи, ул. Тукая, 22 | мест | 70 |
| СДК | д. Верх-Ирень, ул. 8 Марта, 16 | мест | 70 |
| СДК | п. Бартым, ул. Советская | мест | 40 |
| Сельская библиотека | д. Атнягузи, ул. Тукая, 22 | тыс. томов | 1,9 |
| Сельская библиотека | д. Верх-Ирень, ул. 8 Марта, 16 | тыс. томов | 2 |
| Сельская библиотека | п. Бартым, ул. Советская, 12 | тыс. томов | 1,9 |
| Спортивные сооружения |
| Школьный спортзал | д. Атнягузи, ул. Тукая, 20 | кв.м. | н/д |
| Школьный спортзал | п. Бартым, ул. Советская | кв.м. | н/д |
| Площадь спортивная | д. Атнягузи | кв.м. | 20000 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазин Райпо | д. Атнягузи | кв.м. | 59,3 |
| Магазин Райпо | д. Кашкина | кв.м. | 12 |
| Магазин Райпо | д. Верх-Ирень | кв.м. | 36 |
| ЧП Камаловой | д. Атнягузи | кв.м. | 36 |
| ЧП Тарасовой | д. Атнягузи | кв.м. | 37,7 |
| Магазин «Надежда» | п. Бартым | кв.м. | 36 |
| Магазин «Калина» | п. Бартым | кв.м. | 16 |
| ЧП Байдиной | п. Бартым | кв.м. | 5 |
| Прочие объекты |
| Отделение почтовой связи Бартым 617850 Чернушинского почтамта УФПС Пермского края – филиала ФГУП «Почта России» | п. Бартым | объект | 1 |

На территории сельского поселения располагаются 4 кладбища, одно из которых закрытое (д. Атнягузи).

Конфессиональные объекты: мечети в д. Атнягузи и д. Верх-Ирень (на стадии согласования).

Отделение почтовой связи Бартым 617850 Чернушинского почтамта УФПС Пермского края – филиала ФГУП «Почта России» расположено по адресу п. Бартым ул. Советская, д. 12.

Выводы

- Атнягузинское сельское поселение располагает всеми основными необходимыми объектами социальной инфраструктуры. Часть зданий находится в плохом техническом состоянии и требует ремонта (детский сад, школы, дома культуры).

- Объекты сферы обслуживания концентрируются в населенных пунктах д. Атнягузи, п. Бартым и д. Верх-Ирень. В сельском поселении есть учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные объекты, оно обеспечено объектами торговли.

- Вместимость существующих домов культуры примерно соответствует нормативному уровню по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и «Социальными нормативами и нормами». Фонды библиотек составляют лишь 80 % от норматива СНиП 2.07.01-89*.

- Торговая площадь магазинов не позволяет говорить о полном обеспечении населения объектами розничной торговли, но уровень развития розничной торговли достаточен для обеспечения товарами повседневного спроса.

Жилищный фонд

По состоянию на начало 2010 года общая площадь жилищного фонда в сельском поселении составляет 22,9 тыс. кв. м, в том числе ветхий и аварийный фонд – 2,6 % (0, 6 тыс. кв.м). Удельный показатель обеспеченности площадью жилого фонда составляет 19 кв. м/чел.

Большая часть жилищного фонда представляет собой малоэтажную жилую застройку, среднеэтажные дома (в 2 этажа) есть только в д. Атнягузи. Порядка 80% жилищного фонда сельского поселения оборудовано водопроводом, отопление везде печное.

Новое жилищное строительство в последние годы обеспечивается за счет индивидуального строительства.

Таблица 3.

Структура жилищного фонда

| Населенный пункт | Площадь населенного пункта, га | Площадь жилищного фонда, кв.м. | Количество домов |
| --- | --- | --- | --- |
| Атнягузи | 214,03 | 9122 | 175 |
| Бартым | 346,75 | 1958 | 41 |
| Верх-Ирень | 128,02 | 7861 | 145 |
| Кашкина | 315,67 | 3959 | 83 |
| Всего | 15277 | 22900 | 444 |

## 3.5. Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги

В системе транспортного обслуживания участвует автомобильный и железнодорожный транспорт. Транспортный каркас территории сельского поселения сформирован автомобильными дорогами местного значения. Сложившаяся сеть автодорог представляет собой разветвленную линейную систему с направлением север-юг.

Основные автомобильные дороги, обслуживающие сельское поселение, представлены в таблице 4.

Перечисленные автодороги обеспечивают транспортную связь всех населенных пунктов проектируемого поселения, а также обеспечивают выход на автодороги регионального или межмуниципального значения.

Наибольшая густота сети автомобильных дорог сложилась в северо-западной части муниципального образования.

Длина основных местных автодорог составляет 20,9 км.

Многие участки существующей сети автодорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, так как их эксплуатационные характеристики не отвечают присвоенной  технической категории.

На территории сельского поселения расположены мосты муниципального значения, основные характеристики которых приведены в таблице 5.

Пассажирские автобусные перевозки осуществляет МУП «Автотранспортник». Действующие автобусные маршруты представлены в  таблице 6.

Таблица 4.

Характеристика основных дорог внутри сельского поселения

| № | Наименова-ние дорог | Протя-женность внутри поселения, км | Классифи-кация | Тип покрытия | Техничес-кая категория | Техничес-кое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сарс – Верх-Ирень | 7,7 | Местного значения, учтенные | щебень | IV | Удвле-творительное |
| 2 | Верх-Ирень – Бартым | 3,6 | Местного значения, учтенные | щебень | V | Неудвле-творительное |
| 4 | Октябрьский - Леун | 4,7 | Местного значения, учтенные | щебень | IV | Удвле-творительное |
| 5 | "Октябрьский - Леун" - Седяш | 1,4 | Местного значения, учтенные | гравий | IV | Неудвле-творительное |
| 6 | "Октябрьский - Леун" - Мавлекаево | 0,6 | Местного значения, учтенные | гравий | IV | Неудвле-творительное |

Таблица 5.

Характеристика основных мостов

| Наименова-ние дороги | Расположе-ние, км | Наименова-ние препятствия | Длина моста, м | Год постройки | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сарс - Верх-Ирень | 8+35 | р.Ирень | 41 | 1996 | Железобетон-ный |
| Сарс - Верх-Ирень | 17+55 | р.Ирень | 12 | 1975 | Металличес-кий |

Таблица 6.

Перечень автобусных маршрутов

| Наименование маршрута | Частота движения в неделю |
| --- | --- |
| Октябрьский – Сарс – Атнягузи | 2 раза неделю |
| Октябрьский – Бартым | 2 раза в неделю |

Железнодорожный транспорт

Через южную часть Атнягузинского сельского поселения в широтном направлении проходит двухпутная электрифицированная магистральная железная дорога Москва – Казань – Екатеринбург. В п. Бартым расположена одноименная железнодорожная станция. Станция работает по обслуживанию пассажирского сообщения, грузовая работа не производится. На территории поселка, на пересечении железнодорожных путей с автомобильной дорогой, располагается железнодорожный переезд в одном уровне с автоматическим обслуживанием.

Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть (УДС) представлена в трех населенных пунктах – д. Атнягузи, д. Верх-Ирень и п. Бартым.

Протяженность улиц в населенных пунктах составляет: Атнягузи – 11,0 км, Верх-Ирень – 6,3 км, Бартым – 24,5 км. Общая протяженность – 41,8 км. Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроенна и имеет грунтовое покрытие, исключая те её участки, по которым проходят автодороги регионального или межмуниципального значения.

На территории поселения, в д. Атнягузи на автодороге Сарс – Верх-Ирень, расположена автозаправочная станция (АЗС). Хранение частных автотранспортных средств производится на придомовых участках, станции технического обслуживания (СТО) и крупные автостоянки в населенных пунктах отсутствуют.

Выводы

- Проектируемая территория характеризуется в целом достаточной для проживающего населения степенью развития транспортной инфраструктуры.

- Связь с соседними населенными пунктами и муниципальными образованиями в восточном и южном направлении осуществляется по грунтовым автодорогам низкого качества.

- Большинство автомобильных дорог по своим технико–эксплуатационным параметрам не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

- Существующий уровень пассажирского сообщения в целом удовлетворяет потребностям населения.

## 3.6. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Атнягузинского сельского поселения осуществляется от Пермской энергосистемы. Центром питания является ПС 35\10кВ в д. Редькино.

Также по территории сельского поселения проходят ВЛ 110кВ: Щучье Озеро – Романовка и 35 кВ: Щучье Озеро – Октябрьский, Щучье Озеро – Бартым.

В границах Атнягузского сельского поселения планировочными ограничениями являются охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110, 35, 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110кВ – 20 м, 35кВ – 15 м, 10кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Деревни Атнягузи, Кашкина, п. Бартым и д. Верх-Ирень запитаны от подстанции 35\10 кВ в д. Редькино. Все деревни и посёлок полностью электрифицированы.

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется по линиям 10 кВ через 16 трансформаторнызх подстанций (ТП) 10\0,4 кВ с максимальной нагрузкой 3,6 МВт. Загрузка трансформаторов ряда ТП 10/0,4 кВ превышает 70 % от их номинальной мощности. Средний уровень напряжения в индивидуальных жилых домах составляет 210-220 В. Для разгрузки существующих ТП 10/0,4 кВ до 70 % требуется строительство 1 ТП 10\0,4 кВ с трансформатором 100 кВ·А. Для приведения напряжения в жилых домах к нормативному требуется реконструкция 3 км сетей напряжением 0,4 кВ.

Фактическая категория надежности электроснабжения объектов соцкультбыта соответствует 2 и 3 категориям.

Существующие воздушные ЛЭП-10 кВ проложены по деревянным и железобетонным опорам. Износ сетей и трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ составляет 60-70 %. Требуется реконструкция существующих сетей 10.кВ и 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Газоснабжение

В настоящее время природный сетевой газ для бытовых нужд населения (отопление, приготовление пищи и горячей воды в домах) не используется.

Теплоснабжение

Отопление домов (индивидуальных хозяйств) населённых пунктов Атнягузинского сельского поселения осуществляется от автономных тепловых источников и печное.

Имеются котельные, работающие на твёрдом  топливе – угле, дровах, на электричестве:

- в д. Атнягузи котельные при сельском доме культуры, в детском саду, в школе, общая тепловая мощность - 0,224 МВт, котлы марки – КВЗр-0,15 ПК;

- в п. Бартым котельные при школе и Ольховском лесничестве тепловая мощность – 0,055 МВт, котлы – КВ-3, Энергия.

Износ котлооборудования значительный.

Водоснабжение

Водоснабжение д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень осуществляется из подземных водозаборов.

Водозабор д. Атнягузи состоит из рабочей и резервной скважины, расположен в 300 м южнее деревни, производительность 50 м3/сут, техническое состояние удовлетворительное. Также в эксплуатации находится водонапорная башня.

Водозабор п. Бартым состоит из 5-ти скважин, расположенных:

- севернее железнодорожной линии, производительность 50 м3/сут., состояние удовлетворительное;

- в 100 м севернее магазина ЧП Кыналы, производительность 50 м3/сут., состояние удовлетворительное;

- на западной стороне поселка в 20 м от ул. Октябрьской, производительность 50 м3/сут., состояние удовлетворительное;

- на южной стороне поселка в 50 м от вышки, производительность 50 м3/сут., состояние удовлетворительное.

Водозабор д. Верх-Ирень состоит из одной скважины с водонапорной башней, расположен в 100 м юго-западнее деревни производительность 50 м3/сут., техническое состояние хорошее.

Водопровод д. Кашкина присоединен к скважине д. Атнягузи.

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют. Зоны санитарной охраны водозаборов не организованы.

Водопроводные сети в д. Атнягузи изношены на 50-65 %, нуждаются в реконструкции и ремонте; сети водопровода в д. Верх-Ирень изношены на 25 %.

Водоотведение, дождевая канализация

В населенных пунктах сельского поселения отсутствует централизованная система канализации. Канализационные стоки собираются в выгреба.

Средства связи

Обеспечение телефонной связью общего пользования д.Атнягузи осуществляется от электронной АТС-4096С, соединенной с центральной АТС муниципального района в р.п. Октябрьский оптическим кабелем. Количество абонентов в деревне – 93, телефонная плотность на 100 семей – 53,4, имеются таксофоны и выход на междгород.

Обеспечение телефонной связью общего пользования п. Бартым осуществляется от АТСК-50\200, соединенной с АТС п. Сарс кабелем КСКП 1х4х0,9 имеющий выход на центральную АТС муниципального района в р.п. Октябрьский. Количество абонентов в деревне – 43, телефонная плотность на 100 семей – 24,5, имеются таксофоны и выход на междгород.

Обеспечение телефонной связью общего пользования д. Верх-Ирень осуществляется от АТС, соединенной с АТС п. Мостовая кабелем КСКП 1х4х0,9 имеющий выход на центральную АТС муниципального района в р.п. Октябрьский. Количество абонентов в деревне – 14, телефонная плотность на 100 семей – 16,6, имеются таксофоны и выход на междгород.

Выделенного пункта Интернет в деревнях нет. Сотовая связь осуществляется с базовой станции оператора Utel.

Радиофикация деревень осуществляется посредством эфирного вещания УКВ ЧМ с р.п. Октябрьский.

В д. Атнягузи возможен прием 1-ой программы телевизионного вещания с ретранслятора в с.Мостовая. В п. Бартым и д. Верх-Ирень возможен прием 2-ой программ телевизионного вещания с ретранслятора п. Бартым. Систем кабельного телевидения нет.

## 3.7. Экологическая ситуация

Экологическая ситуация территории определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Природными факторами, отрицательно действующими на человека, служат: континентальность климата с низкими температурами зимой и высокими летом, перепады атмосферного давления, неравномерно распределенное по сезонам года количество осадков, туманы.

На территории сельского поселения отсутствует единая система и база мониторинга окружающей среды, отчетные санитарно-гигиенические работы издаются в рамках муниципальных районов и края в целом. На территории сельского поселения отсутствуют стационарные посты ГУ ЦГМС-Р наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. По данным материалов Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района наблюдается превышение расчетных показателей диоксида азота и пыли. Для населенных пунктов с населением менее одной тысячи жителей фоновые концентрации принимаются равными нулю, если поблизости не находится населенный пункт с большим числом жителей.

На территории сельского поселения нет крупных промышленных предприятий 1-2 класса опасности, что, безусловно, положительно сказывается на состоянии окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха: газопроводы, объекты нефтедобычи, транспортные предприятия, пилорамы. Существенно и влияние передвижных источников, особенно в районе жилых кварталов. Основные загрязняющие вещества от автотранспорта: свинец, бенз(а)пирен, летучие углеводороды, а также пыль, количество которой возрастает от дорог с неусовершенствованным покрытием. При этом с общей тенденцией увеличения количества транспортных средств, растет и антропогенная нагрузка на окружающую среду.

Водоснабжение осуществляется из подземных и поверхностных источников. Согласно материалам Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района, качество питьевой воды и система водоснабжения характеризуются как относительно удовлетворительные. На сегодняшний день существует также проблема очистки сточных вод. В населенных пунктах отсутствует единая система водоотведения и очистки канализационных сточных вод. Сточные воды аккумулируются в выгребных ямах или сбрасываются на рельеф.

Актуальным остается вопрос соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, мест массового захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Основные источники загрязнения почвенного покрова – свалки, кладбища, скотомогильники. Данные объекты должны соответствовать природоохранным и санитарно-гигиеническим нормативам, быть оборудованными траншеями, водонепроницаемым дном, наблюдательными колодцами и пр., что не соблюдается в полной мере. Особенно это касается несанкционированных мест складирования отходов.

На сегодняшний день на территории сельского поселения нет разработанной схемы санитарной очистки территории, не налажена система централизованного сбора и утилизации опасных ртутьсодержащих объектов от населения (например, люминесцентных ламп). В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района и на основании СНиП 2.07.01-89* были установлены следующие нормы накопления отходов: на 1 очередь 1,4 м³ (280 кг) на 1 человека в год, на расчетный срок – 1,5 м³ (300 кг) на 1 человека в год (с учетом общественных и производственно-коммунальных объектов); смет с 1 м² твердых покрытий улиц – 10 кг в год; жидкие бытовые отходы (при отсутствии систем канализации) – 2 м³ на 1 человека в год. Накапливающиеся жидкие отходы должны регулярно вывозиться из мест образования к местам обеззараживания (поля ассенизации).

Показатели радиационной обстановки в муниципальном образовании находится в пределах нормы и определяются естественным радиационным фоном и техногенным загрязнением. На территории Пермского края существует система радиационного мониторинга. По данным ГУ «Пермский ЦГМС» уровень гамма-фона в Пермском крае не превышает естественного фона (данные 2007 г. не более 25 мкрР/ч (0,22 мкЗв/ч).

Исследования по шумовому и электромагнитному загрязнению не проводились на территории муниципального образования.

Выводы

- На территории сельского поселения отсутствуют промышленные производства 1-2 класса опасности, что благотворно влияет на состояние атмосферного воздуха.

- Качество питьевой воды и система водоснабжения характеризуются как относительно удовлетворительное.

- Система канализации не развита, сбор и утилизация жидких отходов не налажены.

- На территории сельского поселения отсутствует схема санитарной очистки территории, несанкционированные и стихийные места складирования отходов негативно влияют на состояние почвенного покрова.

- Показатели радиационной обстановки в муниципальном образовании находятся в пределах нормы.

## 3.8. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территорий разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- зоны особо охраняемых природных территорий.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (приложение 1).

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. Описание санитарно-защитных зон с предложениями по соблюдению режима использования территорий приведено в приложении 4.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (приложение 2, 5).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 в редакции на 29.06.2004 г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны охраны объектов культурного наследия

Использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной  деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, генеральными планами, правилами землепользования и застройки.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использованию памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

## 3.9. Выводы

- В целом территория сельского поселения достаточно благоприятна для социально-экономического и  градостроительного развития.

- Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I B, которая характеризуется как ограниченно благоприятная.

- Инженерно-строительные и геологические условия рассматриваемой территории достаточно сложные. Основными ограничивающими факторами являются опасные физико-геологические процессы: развитие карста, сейсмичность, подтопление и затопление территории.

- Для осуществления всех видов строительства необходимо проведение дополнительных инженерно-строительных изысканий и специальных мероприятий по вертикальной планировке, изысканий на карст и пр.

- В геоморфологическом отношении территория представляет собой возвышенные водораздельные пространства, расчлененные речными долинами, сложенные разнородными грунтами, уровень грунтовых вод более 2 м от поверхности земли.

- Лесохозяйственный регламент разработан на территорию Октябрьского лесничества и его участковых лесничеств, которые не совпадают с границами муниципальных образований.

- На территории рассматриваемого сельского поселения выделяются следующие категории лесов по целевому назначению: защитные (леса, расположенные в зонах санитарной охраны, защитные полосы лесов, зеленые зоны, лесопарки, нерестоохранные полосы лесов) и эксплуатационные леса.

- Отсутствуют производства 1-2 класса опасности, что благотворно влияет на состояние атмосферного воздуха.

- Качество питьевой воды и система водоснабжения характеризуются как относительно удовлетворительные.

- На территории сельского поселения отсутствует схема санитарной очистки территории, несанкционированные и стихийные места складирования отходов негативно влияют на состояние почвенного покрова.

- Показатели радиационной обстановки в муниципальном образовании находятся в пределах нормы.

- Благодаря центральному положению в Октябрьском муниципальном районе и прохождению железной дороги, сельское поселение выполняет функцию транзита. В населенных пунктах есть резервы неиспользуемых территорий для перспективного развития;

- В настоящее время разработанных и утвержденных проектов зон охраны памятников культуры в сельском поселении нет.

- Атнягузинское сельское поселение располагает основными необходимыми объектами социальной инфраструктуры. Часть зданий находится в плохом техническом состоянии и требует ремонта.

- Обеспеченность жилищным фондом жителей сельского поселения приближена к среднему показателю по России.

- Проектируемая территория характеризуется в целом достаточной для проживающего в нем населения степенью развития транспортной инфраструктуры. Связь с соседними населенными пунктами и муниципальными образованиями в восточном и южном направлении осуществляется по грунтовым автодорогам низкого качества.

- Большинство автомобильных дорог по своим технико–эксплуатационным параметрам не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции; существующий уровень пассажирского сообщения в целом удовлетворяет потребностям населения.

- Для полного и надежного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция ЛЭП и подстанций, внедрение энергосберегающих технологий.

- Необходима модернизация котельных.

- Для улучшения качества жизни населения необходима газификация на базе использования природного газа на бытовые  нужды и в качестве энергоносителя для тепловых источников.

- Техническое состояние сетей и сооружений водопровода снижает уровень подготовки воды питьевого качества, также часть подаваемой воды теряется при транспортировке, требуется ремонт и реконструкция, требуется обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

- Основным источником загрязнения водоемов  являются неочищенные сточные воды и поверхностные стоки. Населенные пункты не имеют канализации. Необходимо ликвидировать сброс неочищенных сточных вод в водоемы сельского поселения.

- Население, предприятия и организации населенных пунктов Атнягузи, Бартым и Верх-Ирень имеют удовлетворительное обеспечение средствами связи. В перспективе необходима замена координатного оборудования АТС на цифровое и переход на оптические кабели, дальнейшее развитие сотовой связи и увеличение программ телевизионного вещания.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Генеральный план Атнягузинского сельского поселения учитывает планировочные особенности территории, направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры сельского поселения и оптимальную организацию всех функциональных зон.

В Генеральном плане определены приоритетные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство всех существующих населенных пунктов;

- комплексная застройка и благоустройство территории нового жилищного строительства;

- развитие системы обслуживания населения;

- благоустройство и более эффективное использование коммунальных территорий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктур;

- проведение природоохранных мероприятий;

- сохранение объектов культурного наследия.

Генеральным планом определены потенциальные площадки для новых зон индивидуального жилищного строительства:

- в северо-восточной и юго-западной частях д. Атнягузи;

- в южной части п. Бартым.

А также определены новые зоны общественно деловой застройки в п. Бартым и д. Атнягузи, зоны рекреационного назначения в д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень, определена зона объекта инженерной инфраструктуры (комплекс очистных сооружений) в д. Атнягузи.

На застроенной территории в центральной части д. Атнягузи предполагается выборочная реконструкция при условии соблюдения нормативных показателей по жилищной застройке, обеспечению зелеными насаждениями и т.д.

В соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" предусматривается выделение территорий необходимых для бесплатного предоставления земельных участков в составе новых жилых зон.  С учетом данных Всероссийской переписи населения 2010 г. о числе и составе домохозяйств по типам, размеру и числу детей моложе 18 лет доля земельных участков, которые могут потребоваться для предоставления многодетным семьям, на расчетный срок генерального плана определена в 3 %. В д. Атнягузи с указанной целью в новой зоне застройки индивидуальными жилыми домами выделена территория площадью 1,65 га.

В Генеральном плане принимается следующая классификация населенных пунктов:

| Тип населенного пункта в соответствии с классификацией | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Развиваемые населенные пункты | д. Атнягузи, п. Бартым |
| Сохраняемые населенные пункты | д. Верх-Ирень |
| Малоперспективные населенные пункты | д. Кашкина |

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района предусмотрено осуществление мероприятий по слиянию населенных пунктов. Населенные пункты Атнягузи и Кашкина предлагаются к объединению в 2015 г.

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона Пермского края от 28 февраля 1996 г. N 416-67 «при объединении населенных пунктов за укрупненным населенным пунктом сохраняется наименование того населенного пункта, в котором имеется учреждение связи или железнодорожная станция». Соответственно должно сохраниться наименование населенного пункта Атнягузи.  Объединение населенных пунктов с присвоением вновь образуемому населенному пункту статуса, внесение необходимых изменений в учетные данные административно-территориального деления Пермского края осуществляется путем принятия закона Пермского края о соответствующих административно-территориальных изменениях.

## 4.2. Социально-экономическое развитие

Население

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического развития – экономический, транспортный, туристический потенциал территории.

Определение перспективной численности населения произведено с учетом следующих документов:

- демографический прогноз, размещенный на сайте Департамента развития человеческого потенциала Пермского края,

- прогноз Росстата по регионам страны, представленном в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года» (высокий вариант),

- Схема территориального планирования Пермского края, которая также содержит прогноз на 2015 и 2025 гг.

С учетом современной динамики демографических показателей в целом по муниципальному району в качестве базового на 2020 г. избран оптимистический вариант прогноза с сайта Департамента, по которому численность сельского населения в муниципальном районе составит 16,1 тыс. человек. Использование прогноза Росстата на долговременную перспективу позволило сформировать общую тенденцию вероятного развития демографической ситуации, в результате численность постоянного населения Октябрьского муниципального района на 2035 г. определена в 36,1 тыс. человек, доля городского населения принята на уровне 55 %, сельского – 45 % или 19,8 тыс. человек.  Перспективная численность населения Атнягузинского сельского поселения на 2020 и 2035 гг. сформирована с учетом анализа текущей динамики численности населения в 2006-2010 гг. по всем городским и сельским поселениям муниципального района. Предполагается рост доли населения, проживающего в административном центре поселения. Демографическая ситуация будет складываться более благоприятным образом, чем в настоящее время.

Таблица 7.

Перспективные демографические показатели

по Атнягузинскому сельскому поселению

| Показатель | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- |
| Численность населения - всего, из них в возрасте: | 1160 человек | 1240 человек |
| моложе трудоспособного | 25,4 % | 22, 4 % |
| трудоспособном | 53 % | 53,8 % |
| старше трудоспособного | 21,6 % | 23,8 % |

Развитие экономической базы

На перспективу основной профиль специализации производственной сферы муниципального образования обусловлен наличием лесосырьевых ресурсов, сельскохозяйственной освоенностью территории и прижелезнодорожным положением п. Бартым, что позволяет развивать переработку продукции растениеводства и животноводства, в том числе первичной продукции, произведенной на территории других сельских поселений района. Кроме того, при условии газификации поселка сетевым природным газом появятся шансы на размещение производств, ориентированныз на дальнепривозное сырье. Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами.

С учетом природно-климатических и экономических условий, а также сложившейся структуры производства, основу специализации сельского хозяйства на перспективу будут составлять возделывание зерновых культур на фураж, возможно размещение объектов животноводства мясо-молочного направления, возделывание кормовых культур. С учетом наличия большого числа личных подсобных хозяйств в муниципальном образовании имеется база для развития сельскохозяйственной потребкооперации, развитие которой в перспективе также может сопровождаться созданием объектов по хранению и переработке продукции.

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства необходимо следующее.

- Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

- Сохранение большей части площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства.

- Создание условий для развития перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию.

- При необходимости использования для строительства производственных объектов, малоэтажного строительства и иных объектов земель сельскохозяйственного назначения - выделение менее ценных угодий с пониженной кадастровой стоимостью и низким бонитетом почв.

Малое предпринимательство. Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективно развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и смежных обслуживающих производств.

Резервирование территорий для развития малых и средних производств преимущественно планируется в границах населенных пунктов, их границы и площадь уточняются при наличии предложений конкретных проектов. Вне населенных пунктов могут размещаться производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности, а также объекты придорожного сервиса.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Пермского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации и федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию регулируется статьей 7 закона № 172-ФЗ. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

Развитие объектов обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям обслуживания населения местного значения сельского поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Перечень и емкость учреждений и объектов обслуживания, размещаемых на территории сельского поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Кроме мероприятий по размещению объектов местного значения Генеральным планом может осуществляться резервирование территории для размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, однако в Схемах территориального планирования Пермского края и Октябрьского муниципального района (проект), а также действующими целевыми программами эти мероприятия не предусмотрены.

Развитие учреждений обслуживания районного и вышестоящего уровней

Образование. Организация предоставления общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время федеральным законом № 131-ФЗ отнесена к полномочиям муниципального района. В Генеральном плане сельского поселения развитие муниципальных учреждений образования предусматривается в соответствии с имеющимися в муниципальном районе программами и планами. Предполагаемая потребность во вместимости учреждений образования определяется на основе принятой в проекте оценки численности и возрастной структуры населения на расчетный срок (см. табл. 8). Услуги по организации дополнительного образования на расчетный срок генерального плана оказываются на базе действующих школ.

При нехватке мест в детском саду рекомендуется организация групп дошкольного образования на базе школ. На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих зданий школ и детского сада.

Здравоохранение. Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Министерства здравоохранения Пермского края. Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы организации оказания населению скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи отнесены к полномочиям муниципального района. Поэтому в Генеральном плане сельского поселения предложения по развитию сети муниципальных учреждений здравоохранения могут рассматриваться только в соответствии с соответствующими региональными и муниципальными программами и утвержденной схемой территориального планирования муниципального района. Целесообразность поддержания существующей сети ФАПов определяется высокой долей в населении сельского поселения лиц в возрасте старше трудоспособного. «Концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений здравоохранения в 2010-2015 гг. предусматривается расширение функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода», что также говорит в пользу сохранения существующей мощности амбулаторно-поликлинических учреждений.

Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

В целях более рационального использования территории и оптимизации муниципальных расходов по содержанию зданий объекты обслуживания предлагается объединять в многофункциональные комплексы, которые могут располагаться на одном земельном участке и даже в составе одного здания. В этих комплексах могут также предусматриваться помещения для сдачи в аренду малым предпринимателям.

Культурно-досуговая деятельность. Развитие системы культурно-досуговых учреждений обеспечивает рост качества жизни населения. Муниципальными целевыми программами предусмотрено приведение в нормативное состояние учреждений культуры, привлечение внимание населения к спортивно-культурной жизни муниципального района.

Наиболее органично размещение муниципальных учреждений культуры в общественно-деловых зонах, расположенных в центральной части населенных пунктов. Общедоступные библиотеки целесообразно размещать в комплексе с домами культуры, клубами или иными муниципальными учреждениями. В культурно-досуговой сфере помимо муниципальных учреждений возможно создание объектов частного бизнеса: объекты развлекательного типа можно размещать в комплексе с объектами торговли и общественного питания.

Поскольку показатели существующих учреждений клубного типа достаточны для нормативного обслуживания населения, однако здания, в которых они расположены, находятся в плохом техническом состоянии на первую очередь необходим капитальный ремонт существующих домов культуры в д. Атнягузи, д. Верх-Ирень, п. Бартым. Ввиду необходимости увеличения книжного фонда библиотек в проекте генерального плана на расчетный срок предусмотрено строительство многофункционального культурно-спортивного комплекса в д. Атнягузи в составе спортзала, библиотеки, кафе.

Физкультура и спорт. Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

Универсальные спортивные площадки и иные плоскостные сооружения могут располагаться в каждом населенном пункте. Как показывает практика, ряд спортивных площадок создается по инициативе населения на любом удобном для этого месте, необходимо их дальнейшее благоустройство и постановка на баланс.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрено строительство общедоступного спортивного зала в д. Атнягузи, в д. Верх-Ирень и п. Бартым можно рекомендовать размещение некапитальных плоскостных сооружений общего пользования (универсальные спотривные площадки, футбольные поля и т.п.) или расширение и благоусройство существующих, в т.ч. в п. Бартым такая площадка может быть размещена вблизи школы.

Торговля и общественное питание. В настоящее время обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли ниже нормативного значения. Вместе с тем, при сельском образе жизни и небольших расстояниях между местом приложения труда и местом проживания реальные потребности в услугах общественного питания часто бывают ниже нормативных значений.

Размещение объектов малого предпринимательства, не связанных с экологически опасными видами деятельности, предусматривается в зонах жилой застройки. В их числе могут быть объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания (парикмахерские, ремонтные мастерские и т.п.), обычно размещаемые в общественно-деловых зонах. Объекты общественного питания и бытового обслуживания могут размещаться в составе существующих и проектируемых торговых комплексов и многофункциональных общественных центров на территории общественно-деловых зон. Из категории предприятий и объектов коммунально-бытового обслуживания, на территории общественно-деловых зон предлагается размещать комплексы бытового обслуживания.

На первую очередь Генерального плана запланировано строительство бани в д. Атнягузи на 9 помывочных мест. Необходимо создавать благоприятные внешние условия для дальнейшего развития малого бизнеса в сфере розничной торговли.

К вопросам местного значения отнесены также организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. В настоящее время в пределах существующей площади кладбищ имеется достаточный для нужд сельского поселения резерв, поэтому расширение их территории не требуется. На расчетный срок под кладбищами занято 7,5 га.

Имеющиеся отделения почтовой связи по количеству и местоположению на расчетный срок Генерального плана являются достаточными для обслуживания населения. Строительство новых отделений не предусматривается. Развитие почтового обслуживания осуществляется путем улучшения качества обслуживания и расширения перечня предоставляемых услуг.

Определение ёмкости и перспективного размещения объектов социальной сферы в Генеральном плане (табл. 8 и 9) выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий сельского поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Таблица 8.

Расчет потребности в объектах обслуживания населения

| Объекты | Ед. изме-рения | Норматив на 1000 чел. | Требуемая емкость | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименова-ние основного нормативного документа | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | СНиП 2.07.01-89( | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно. | В соответ-ствии с норма-тивом | 88 | 50 | 38 |
| Общеобразо-вательные учреждения | мест | СНиП 2.07.01-89( | 100% охват детей неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах. | В соответ-ствии с норма-тивом | 182 | 340 | - |
| Учреждения культуры |
| Клубы, учреждения клубного типа | мест | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструк-туры | Для групп населенных пунктов людностью от 1 до 3 тыс. чел. – по 150 мест на каждую тысячу жителей | В соответ-ствии с норма-тивом | 186 | 180 | 6 |
| Общедоступ-ные библиотеки | тыс. экз. | СНиП 2.07.01-89* | Для групп населенных пунктов людностью 1-2 тыс. человек составляет 6-7,5 тыс. единиц хранения на тысячу населения | В соответ-ствии с норма-тивом | 8,9 | 5,8 | 3,1 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструк-туры. В скобках - СНиП 2.07.01-89* | 350 (200) | 350 | 434 | н\д | до 434 |
| Плоскостные сооружения | тыс. м2 |  | 1,95 (0,9) | 1,950 | 2,42 | 2,0 | 0,42 |
| Плаватель-ные бассейны | м2 зеркала воды |  | На 2050 г. должен быть достигнут показатель 75 м2 (20-25 м2) | 35 в 2020 г. и 50 в 2030 г. | 62 | - | 62 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торгов. пло-щади | СНиП 2.07.01-89* | 300 (сельская местность) | В соответ-ствии с норма-тивом | 372 | 238 | 134 |
| Рыночные комплексы | м2 торг. площ. / м2 общей пло-щади | СНиП 2.07.01-89* | 24-40 м2 от 7 до 14 м2 общей площади на 1 м2 торговой площади | 30 м2 торг. и 300 м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 37 | - | 37 |
| Предприятия обществен-ного питания | мест | СНиП 2.07.01-89* | 40 | В соответ-ствии с норма-тивом | 50 | - | 50 |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| Бани | мест | СНиП 2.07.01-89* | 7 (сельская местность) | В соответ-ствии с норма-тивом | 9 | - | 9 |
| Кладбище традицион-ного захоронения | га | СНиП 2.07.01-89* | 0,24 | В соответ-ствии с норма-тивом | 0,3 | Есть ре-зерв | - |

Перечень объектов, предлагаемых к размещению на расчетный срок, сформирован с учетом минимальной вместимости и площади объектов по технологическим требованиям и представлен в нижеследующей таблице.

Таблица 9.

Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь и на расчетный срок

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |
| Многофункциональный культурно-спортивный центр в составе общедоступного спортивного зала, библиотеки, кафе | 1 объект | д. Атнягузи (после 2020 г.) |
| Спортивные сооружения |
| Спортивный зал | 400-450 кв. м | В составе культурно-спортивного центра в д. Атнягузи (после 2020 г.) |
| Торговля и общественное питание |
| Предприятия общественного питания | 50 мест | В составе культурно-спортивного центра в д. Атнягузи (после 2020 г.) |
| Прочие |
| Баня | 9 мест | д. Атнягузи (первая очередь) |

Новое жилищное строительство

Расчет объемов жилищного строительства осуществлен на проектное население 1240 человек и уровень перспективной обеспеченности – 30 м2 общей площади жилищного фонда на 1 жителя. В соответствии с этим вариантом объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана составит порядка 16,1 тыс. м2, в среднем в год – 0,6 тыс. м2 общей площади. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства составляет 45 га. Предполагается застройка индивидуальными жилыми домами (средний размер дома – 80 м2) с приусадебными участками (средний размер участка – 20 соток).

Предусматривается проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов по следующим адресам в п. Бартым:

- ул. Матросова, 7;

- ул. Советская, 37;

- ул. Васильева, 3;

- ул. Гоголя, 3;

- ул. Пушкина, 9;

- ул. Гоголя, 10.

Таблица 10.

Расчет объемов нового жилищного строительства

| Показатели | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность на 2030 г. | м2 /чел. | 30 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 37,2 |
| Существующий жилищный фонд |  | 22,9 |
| Убыль жилищного фонда |  | 1,8 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 21,1 |
| Объем нового жилищного строительства Всего В среднем в год На душу населения | тыс. м2 общей площади м2 /чел. | 16,1 0,6 0,72 |
| Территории, требуемые для жилищного строительства при сложившейся структуре застройки (плотность 320 м2/га) | га | 45 |

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации .

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, рекреационных зонах, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Принятые проектные предложения учитывают рекомендации, изложенные в транспортном разделе Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района, разработанной ООО «Энергостройпроект» в 2008 г., а также выводы, вытекающие из анализа современного состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Основное направление развития транспортной инфраструктуры сельского поселения – совершенствование существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения и развитие элементов обслуживания транспорта.

Проектом предусмотрено следующее:

- реконструкция автодороги Сарс – Верх-Ирень (протяженность 9,2 км),

- реконструкцию деревянного моста через р. Ирень в д. Атнягузи (в перспективе возможно устройство капитального железобетонного моста);

- реконструкция автодороги Верх-Ирень – Бартым (3,5 км);

- реконструкция железнодорожного переезда в п. Бартым.

Повышение качества транспортного сообщения напрямую зависит от темпов развития (реконструкции и ремонта) автодорог регионального/межмуниципального значения, представляющих собой основу всей транспортной сети местности, к которой привязаны все автодороги местного значения, а также грунтовые проселочные и полевые дороги.

Совершенствование и развитие улично-дорожной сети внутри населенных пунктов сельского поселения предусматривает благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения, строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства.

Основное развитие получат главные поселковые дороги населенных пунктов. В п. Бартым – реконструкция и ремонт улиц Советской и Строительной, а также подъездов к основным общественным учреждениям внутри населенного пункта. В д. Атнягузи первоочередной реконструкции подлежат главные улицы, являющиеся частью автодорожного маршрута Октябрьский – Сарс – Атнягузи – Верх-Ирень – Бартым, а также подъезды к основным объектам социальной инфраструктуры.

Так же, ремонта покрытия требуют главные улицы д. Верх-Ирень.

Территориальное развитие населенных пунктов сельского поселения с освоением новых территорий под жилую застройку потребует развития улично-дорожной сети – организации подъездов к новым жилым зонам.

С учетом принятых решений протяженность уличной сети увеличится с 41,8 км  до 43,8 км.

В рамках развития автотранспортной инфраструктуры, проектом предполагается организация новых объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО) на основном автодорожном направлении – на северном выезде в сторону р.п. Сарс и р.п. Октябрьский. Кроме того, большое значение для автотранспорта сельского поселения будет иметь инфраструктура обслуживания в соседних муниципальных образованиях.

Проектом предполагается повышение качества обслуживания населения пассажирским транспортом за счет увеличения частоты движения автобусов при сообщении с административным центром д. Атнягузи и с р.п. Октябрьский.

По мере реконструкции автодорог предполагается организация подвоза учащихся автобусами в Атнягузинскую и Бартымскую средние общеобразовательные школы.

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Электрические нагрузки

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека.

Электрическая нагрузка коммунально-бытовых потребителей сельского поселения составит: при численности населения на 1 очередь 1160 человек - 464 кВт, при численности населения на расчетный срок 1240 человек - 464 кВт

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Атнягузского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от Пермской энергосистемы. Центром питания будет  существующая подстанция 35\10кВ: в д. Редькино.

Электроснабжение существующих потребителей будет осуществляться от 16 существующих трансформаторных подстанций (ТП) 10\0,4 кВ с максимальной нагрузкой 3,6 МВт.

Для разгрузки существующих ТП 10/0,4 кВ до 70 % потребуется строительство ТП 10\0,4 кВ. Для приведения напряжения в жилых домах к нормативному требуется реконструкция сетей 0,4 кВ.

Для полного и надежного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция ВЛ 10 кВт и 0,4 кВ и подстанций, внедрение энергосберегающих технологий.

Для обеспечения электроэнергией потребителей на территориях нового строительства потребуется строительство подстанций 10\0,4кВ и прокладка сетей 10-0,4кВ.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей  сельского поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения

- Строительство ТП 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ в д. Атнягузи.

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий в дд. Атнягузи, Кашкина, Верх-Ирень и п. Бартым.

- Приведение к нормативной категории надежности электроснабжения существующих объектов обслуживания населения, газо-, тепло-, и водоснабжения не обеспеченных в настоящее время такой категорией.

- Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличение сечения проводов, уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного уровня напряжения в жилых домах  в соответствии с Правилами устройства электроустановок и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Конкретные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению сетей 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ должны быть определены на последующих стадиях проектирования на основании решений утвержденного генерального плана МО «Атнягузинское сельское поселение».

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и ТП 10\0,4кВ в дд. Атнягузи, Кашкина, Верх-Ирень и п. Бартым.

- Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором на 100 кВ· - 1 объект.

- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ – 3 км.(для приведения напряжения в жилых домах к нормативному).

Газоснабжение

Для улучшения качества жизни населения Атнягузинского сельского поселени  необходима его газификация на базе использования природного газа на бытовые  нужды и в качестве энергоносителя для тепловых источников.

Развитие системы газоснабжения требует поэтапного проведения мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новых материалов и оборудования, полиэтиленовых труб и соединительных деталей и т.д.

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для территорий нового строительства децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Мероприятия на первую очередь

- Прокладка поселковых газопроводов к негазифицированным населённым пунктам.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для территорий нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе на использование природного газа.

Теплоснабжение

Значительным стимулом для развития теплоснабжения деревень явится газификация МО «Атнягузинское сельское поселение» природным газом. Газификация поможет решить проблему топлива для теплоисточников и улучшить условия проживания населения.

Для развития теплоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Окончательный перевод котельных на газ котельных и автономных источников теплоты.

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

- Применение эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополиуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

Мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с переводом их на газовое топливо.

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами.

Схема водоснабжения населенных пунктов д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующих водозаборов, при увеличении их производительности. Необходимо бурение резервных скважин.

Практически по каждому населенному пункту требуется выполнение работ по реконструкции существующих водопроводных сетей и сооружений.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

- Осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Осуществить расширение подземных водозаборов.

Мероприятия на первую очередь

- Осуществить строительство новых и провести реконструкцию существующих водопроводных сетей, провести ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин и водонапорных башен в д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень.

- Провести бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах д. Атнягузи, д. Верх-Ирень.

- Обеспечить надежность электроснабжения водозаборов.

- Предусмотреть применение более совершенной арматуры, обеспечить ликвидацию утечек воды.

- Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Водоотведение, дождевая канализация

Проектом предлагается организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень, со строительством канализационных сетей и отведением сточных вод на очистные сооружения.

Отведение стоков в д. Кашкина возможно на локальные очистные установки.

Поверхностные стоки с территорий населенных пунктов отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населенных пунктов, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- Предусмотреть развитие централизованной и децентрализованной систем водоотведения в населенных пунктах.

- Осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

Мероприятия на первую очередь

- Осуществить строительство канализационных сетей и очистных сооружений в д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень.

- Осуществить строительство канализационных сетей и локальных очистных установок в д. Кашкина.

- Применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Предусмотреть систему водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

Средства связи

Население, предприятия и организации д. Атнягузи, п. Бартым и Верх-Ирень имеют удовлетворительное обеспечение средствами связи.

Развитие телефонной сети предусматривается увеличением номерной ёмкости телефонной сети для удовлетворения всех заявок на установку телефонов, заменой на существующих АТСК координатного оборудования на цифровое, переходом на оптические кабели.

Дальнейшее развитие сотовой связи, которое составляет существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории муниципального образования с применением новейших технологий и повышения качества  связи.

Телевидение. Для возможности приема большего числа программ целесообразно развитие кабельного телевидения с использованием спутниковых антенн.

В проектируемых населенных пунктах необходимы следующие основные мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых  населению.

Мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях муниципального образования, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В Генеральном плане МО «Атнягузинское сельское поселение» учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Пермского края, Схемой территориального планирования Октябрьского муниципального района, Лесохозяйственном регламентом Октябрьского лесничества, иными региональными и муниципальным программам развития.

Органы местного самоуправления МО «Атнягузинское сельское поселение» содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Пермского края к вопросам местного значения поселения.

## 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Принимается следующая классификация населенных пунктов:

| Тип населенного пункта в соответствии с классификацией | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Развиваемые населенные пункты | д. Атнягузи, п. Бартым |
| Сохраняемые населенные пункты | д. Верх-Ирень |
| Малоперспективные населенные пункты | д. Кашкина |

Мероприятия на расчетный срок

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Размещение индивидуального жилищного строительства в северо-восточной и юго-западной частях д. Атнягузи, в южной части п. Бартым.

- Размещение объектов обслуживания населения, в т.ч. объектов, предназначенных для занятий спортом в центральной части д. Атнягузи.

- Выборочная реконструкция центральной части д. Атнягузи с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

- Выдвижение инициативы о преобразовании населенных пунктов д. Атнягузи и д. Кашкина путем их объединения.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Новое индивидуальное жилищное строительство в северо-восточной части д. Атнягузи, в северо-западной части п. Бартым.

- Выборочная реконструкция центральной части д. Атнягузи с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

- Выдвижение инициативы о преобразовании населенных пунктов д. Атнягузи и д. Кашкина путем их объединения.

## 5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства для постоянного населения составит 16,1 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,6 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 19,6 кв. м до 30 кв. м общей площади на человека.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 45 га территории.

- Проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов в п. Бартым:

- ул. Матросова, 7;

- ул. Советская, 37;

- ул. Васильева, 3;

- ул. Гоголя, 3;

- ул. Пушкина, 9;

- ул. Гоголя, 10.

- В соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" для бесплатного предоставления земельных участков выделяются территории в д. Атнягузи в составе новой зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1,65 га).

В том числе мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 3,2 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,3 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 22 кв. м общей площади на человека.

- Проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов в п. Бартым:

- ул. Матросова, 7;

- ул. Советская, 37;

- ул. Васильева, 3;

- ул. Гоголя, 3;

- ул. Пушкина, 9;

- ул. Гоголя, 10.

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Объекты обслуживания населения

Мероприятия на расчетный срок

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания, в т.ч. создание условий для развития общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания.

- Своевременный капитальный и текущий ремонт зданий учреждений обслуживания.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок:

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |
| Многофункциональный культурно-спортивный центр в составе общедоступного спортивного зала, библиотеки, кафе | 1 объект | д. Атнягузи (после 2020 г.) |
| Спортивные сооружения |
| Спортивный зал | 400-450 кв. м | В составе культурно-спортивного центра (после 2020 г.) |
| Торговля и общественное питание |
| Предприятия общественного питания | 50 мест | В составе культурно-спортивного центра (после 2020 г.) |
| Прочие |
| Баня | 9 мест | д. Атнягузи (первая очередь) |

В том числе мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и модернизация существующих объектов, в частности капитальный ремонт здания детского сада и зданий школ.

- Капитальный ремонт домов культуры в д. Атнягузи, д. Верх-Ирень, п. Бартым.

- Расширение и благоустройство плоскостных спортивных сооружений (универсальные спортивные площадки, футбольные поля и т.п.) в п. Бартым и д. Верх-Ирень.

- Строительство бани на 9 помывочных мест в д. Атнягузи.

Объекты транспортной инфраструктуры

Основное направление развития транспортной инфраструктуры сельского поселения – совершенствование существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения и развитие элементов обслуживания транспорта.

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция автодороги Верх-Ирень – Бартым (протяженность 3,5 км).

- Реконструкция железнодорожного переезда в п. Бартым.

- Организация новых объектов обслуживания автотранспорта (СТО) на основном автодорожном направлении – северный выезд в сторону р.п. Сарс и р.п. Октябрьский.

- Строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства на расчетный срок;

- Повышение качества обслуживания населения пассажирским транспортом за счет увеличения частоты движения автобусов при сообщении с д. Атнягузи и с р.п. Октябрьский.

- Организация подвоза учащихся автобусами в Атнягузинскую и Бартымскую средние общеобразовательные школы.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и ремонт автодороги Сарс – Верх-Ирень (9,2 км);

- Реконструкция деревянного моста через р. Ирень в д. Атнягузи, расположенного на автодороге Сарс – Верх-Ирень (в перспективе возможно устройство капитального железобетонного моста).

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети, заключающаяся в уширении проезжих частей, устройстве усовершенствованного покрытия (асфальтобетон) и тротуаров на главных улицах, а также на улицах, ведущих к объектам социального обслуживания населения:

- в п. Бартым – реконструкция и ремонт улиц Советской и Строительной, а также подъездов к основным общественным учреждениям внутри населенного пункта;

- в д. Атнягузи первоочередной реконструкции подлежат главные улицы, являющиеся частью автодорожного маршрута Октябрьский – Сарс – Атнягузи – Верх-Ирень – Бартым, а также подъезды к основным объектам социальной инфраструктуры;

- ремонт покрытия главных улиц д. Верх-Ирень.

- Строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства первой очереди.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения

- Строительство ТП 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ в д. Атнягузи.

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий в дд. Атнягузи, Кашкина, Верх-Ирень и п. Бартым.

- Приведение к нормативной категории надежности электроснабжения существующих объектов обслуживания населения, газо-, тепло-, и водоснабжения не обеспеченных в настоящее время такой категорией.

- Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличение сечения проводов, уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного уровня напряжения в жилых домах  в соответствии с Правилами устройства электроустановок и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Конкретные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению сетей 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ должны быть определены на последующих стадиях проектирования на основании решений утвержденного генерального плана МО «Атнягузинское сельское поселение».

В том числе мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и ТП 10\0,4кВ в дд. Атнягузи, Кашкина, Верх-Ирень и п. Бартым.

- Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором на 100 кВ· - 1 объект.

- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ – 3 км.(для приведения напряжения в жилых домах к нормативному).

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новых материалов и оборудования, полиэтиленовых труб и соединительных деталей и т.д.

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для территорий нового строительства децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Прокладка поселковых газопроводов к негазифицированным населённым пунктам.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для территорий нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе на использование природного газа.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Окончательный перевод котельных на газ котельных и автономных источников теплоты.

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

- Применение эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополиуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

В том числе мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с переводом их на газовое топливо.

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Осуществить расширение подземных водозаборов.

- Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Осуществить строительство новых и провести реконструкцию существующих водопроводных сетей, провести ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин и водонапорных башен в д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень.

- Провести бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах д. Атнягузи, д. Верх-Ирень.

- Обеспечить надежность электроснабжения водозаборов.

- Предусмотреть применение более совершенной арматуры, обеспечить ликвидацию утечек воды.

- Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

- Капитальный ремонт ГТС в д. Атнягузи.

Водоотведение, дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок

- Предусмотреть развитие централизованной и децентрализованной систем водоотведения в населенных пунктах.

- Осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Осуществить строительство канализационных сетей и очистных сооружений в д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень.

- Осуществить строительство канализационных сетей и локальных очистных установок в д. Кашкина.

- Применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Предусмотреть систему водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

Средства связи

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых  населению.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях муниципального образования, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

## 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия по развитию исследований на расчетный срок

- Исследование неучтенных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

- Подготовка перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для их постановки в дальнейшем на учет в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

## 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок

- Проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание и своевременное пополнение единой информационной базы данных источников.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (действующих и проектируемых промышленных и сельскохозяйственных предприятий) в соответствии с нормативными документами, контроль за соблюдением режима ограничений.

- Модернизация технологического процесса производств и добычи полезных ископаемых, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных, предприятий.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения 1-3 поясов.

- Благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды.

- Развитие систем канализации населенных пунктов.

- Рекультивация несанкционированных свалок и свалок, не отвечающих природоохранным требования, разработка и соблюдение проектов санитарно-защитных зоны мест складирования отходов.

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями либо организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Эколого-просветительское образование населения.

В том числе мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха:

- проведение контрольных измерений по границе нормируемых объектов от пилорам д. Верх-Ирень, п. Бартым, уменьшение зоны влияния производственных объектов на нормируемые объекты пусть установки нового оборудования, заграждений и пр.;

- запрет на размещение в границах санитарно защитных зон (СЗЗ), охранных зон ЛЭП и др. жилых помещений, детских садов, школ и др. Обязать предприятия провести мероприятии по уменьшению размеров СЗЗ;

- установка шумозащитных экранов по итогам котрольных измерений по шуму вдоль железнодорожных путей в п. Бартым.

По охране водных ресурсов:

- разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения 1-го пояса;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- развитие систем канализации населенных пунктов, организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- рекультивация несанкционированных свалки в 1 км от с. Атнягуз или приведение ее до требуемых нормативных природоохранных показателей;

- устройство места складирования отходов, соответствующего природоохранным и санитарно-гигиеническим нормативам;

- строительство скотомогильника и его согласование с соответствующими контролирующими органами.

По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории Атнягузинского сельского поселения имеют место опасности природного и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Опасные процессы и явления природного характера

Опасные гидрологические явления и процессы

На территории сельского поселения имеют место процессы затопления и подтопления территорий. Затапливаются пойменные участки рек паводковыми водами.

Опасные геологические процессы

Территория сельского поселения попадает в зону развития карстовых процессов. Среди соляного, гипсового и карбонатного карстов наиболее широко представлен последний.

Наличие карста следует учитывать при выборе участков под строительство. Необходимо проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, на основе которых должны быть проработаны противокарстовые мероприятия.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории сельского поселения имеют место неблагоприятные метеорологические явления, характерные для всего Октябрьского муниципального района: грозы, сильные ветры со скоростью 20 м/с и более, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более, град с диаметром частиц более 20 мм, сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, гололед.

В результате действия неблагоприятных  метеорологических явлений и процессов могут возникать аварии на производственных объектах, возможно разрушение построек. Сильные ветры и обильные осадки могут привести к обрыву проводов воздушных ЛЭП и линий связи, возможны повреждения в транспортной и коммунально-энергетической инфраструктурах. Поломанные деревья в результате шквалистых ветров образуют завалы на значительных территориях. Снегопады и гололед представляют серьезную угрозу для автомобилистов, в период их возникновения резко повышается уровень ДТП на дорогах.

Природные пожары

Большую часть территории сельского поселения занимают хвойно-широколиственные леса. Поэтому актуальными становятся вопросы пожарной безопасности.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.);

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;

- грозовые разряды.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Опасности техногенного характера

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

По сведениям, предоставленным администрацией Октябрьского муниципального района, на территории сельского поселения потенциально опасным объектом является гидро-техническое сооружение (ГТС) пруда на р. Ирень. Объект имеет 5 степень опасности.

Полный объем пруда составляет 0,3 млн м3, площадь – 15, 0 га, глубина – 2,0 м. Пруд используется для противопожарного водоснабжения и для отдыха местного населения. ГТС представляет собой пруд с плотиной. Плотина земляная, длиной 85 м, высотой – 4 м. Сооружение введено в эксплуатацию в 2001 году. Водосброс жлезобетонный открытого типа с железобетонным лотком. Над водосбросом построен автомобильный мост, деревянный на металлических балках. Ниже быстротока дно укреплено каменной наброской. В случае прорыва плотины произойдет затопление части жилого сектора в д. Атнягузи на площади 24,9 гектаров, попадают 9 жилых домов с хозяйственными строениями и земельными участками с населением 29 человек и 4 нежилых построек, объекты экономики инфраструктуры 25 опор ЛЭП, также будут повреждены опоры автомобильного моста в д. Атнягузи. ГТС находится в работоспособном состоянии. Причины возникновения аварийной ситуации на ГТС могут быть следующие: разрушение бетона водосброса, осыпание грунта, просадки по телу плотины, преднамеренные действия.

К пожароопасным объектам на территории сельского поселения относятся котельные, работающие на угле, дровах. Котельные требуют реконструкции и модернизации.

В юго-восточной части сельского поселения проходит магистральный газопровод. В результате возникновения аварийной ситуации на линейной части газопровода возможен выброс газа без воспламенения и с воспламенением. Возможными причинами аварий на газопроводе могут быть дефекты труб и арматуры, коррозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия. Большие размеры зон поражения при авариях обуславливают их высокую опасность для прилегающей территории.

Через центр сельского поселения проходит железная дорога. Угрозу населению представляют аварии при перевозке опасных грузов. В качестве аварийных ситуаций на транспорте возможны: пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны, пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации цистерны, пролив аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) в результате разгерметизации цистерны.

Перечень мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных природных и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

На основе СНиПа 2.01.15-90 в качестве основных противокарстовых мероприятий следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Для защиты территорий от временного затопления (паводковыми водами) следует применять искусственное повышение поверхности территорий или дамбы обвалования.

На трубопроводном транспорте необходимо проведение следующих мероприятий:

- районирование газопроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ воздуха и воды на содержание в них углеводородов.

На железнодорожном и автомобильном транспорте необходимо осуществлять:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Собственник ГТС и эксплуатирующая организация должны осуществлять:

- обеспечивать контроль за состоянием ГТС;

- организовывать эксплуатацию объекта;

- поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС;

- незамедлительно информировать об угрозе аварии гидротехнического сооружения региональные органы надзора за безопасностью ГТС, другие заинтересованные государственные органы, органы местного самоуправления и в случае непосредственной угрозы прорыва напорного фронта - население и организации в зоне возможного затопления.

Обеспечение пожарной безопасности

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют пожарные депо. Атнягузинское сельское поселение обслуживает пожарное депо, расположенное в с. Енапаево. На основе исходных материалов, переданных из администрации Октябрьского муниципального района, и в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» рекомендуется строительство пожарного депо на одну машину в д. Атнягузи.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана сельского поселения.

Перечень использованных нормативных документов

- ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

- ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

- ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

- СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов

- №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района 2008 г. (ООО «Энергостройпроект»).

- Перечень ЧС природного и техногенного характера на территории Октябрьского муниципального района. Сведения предоставлены администрацией  Октябрьского муниципального района

# 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Совре-менное состояние на 1.01. 2013 г. | I очередь строительства 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория 1.1. Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 19262,1 | 19262,1 | 19262,1 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 3943,8 | 3943,8 | 3943,8 |
| земли населенных пунктов | га | 804,4 | 804,4 | 804,4 |
| в т.ч. по населенным пунктам: |  |  |  |  |
| Атнягузи | га | 214,0 | 214,0 | 214,0 |
| Бартым | га | 353,4 | 353,4 | 353,4 |
| Верх-Ирень | га | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| Кашкина; | га | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
| из них земли особо охраняемых природных территорий; | га | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| земли лесного фонда; | га | 14488,1 | 14488,1 | 14488,1 |
| земли водного фонда; | га | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1. Численность постоянного зарегистрированного населения | чел. | 914 | 1160 | 1240 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд, общая площадь | тыс. м2 | 22,9 | 25,5 | 37,2 |
| 3.2. Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 3,2 | 12,9 |
| 3.3. Средняя обеспеченность постоянного зарегистрированного населения общей площадью жилищного фонда | м2 /чел. | 21,5 | 22 | 30 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 50 | 50 |
| общеобразовательные школы | мест | 340 | 340 | 340 |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | мест | 30 | 30 | 30 |
| спортивные залы | м2 площ. пола | 256 | 256 | 434 |
| плоскостные сооружения | тыс. м2 | 2,0 | 2,42 | 2,42 |
| плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 34,8 | 62 |
| клубы, учреждения клубного типа | мест | 180 | 180 | 180 |
| общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 5,8 | 5,8 | 8,9 |
| предприятия торговли (магазины) | м2 торг. площ. | 238 | 325 | 372 |
| предприятия общественного питания | мест | - | - | 50 |
| бани | помыв. мест | - | 9 | 9 |
| объекты связи | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность автомобильных дорог (всего км) | км | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| 5.2. Местного значения (основные учтенные) | км | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5.3. Местного значения (второстепенные) | км | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| 5.4. Протяженность улично-дорожной сети | км | 41,9 | 42,7 | 43,8 |
| 5.5. АЗС, СТО | шт | 1 | 1 | 3 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды. | млн. кВт. час. | н.д. | 1,5 | 1,6 |
| 7. Общее количество кладбищ | га | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Населенные пункты д. Атнягузи, п. Бартым, д. Верх-Ирень

| Показатели | Ед. изм. | Современ-ное состояние на 1.01.2013 г. | I очередь строительства 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория 1.1. Общая площадь земель в границах населенного пункта, | га | 695,4 | 695,4 | 695,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Жилых зон – всего, из них: | га | 212,6 | 259,7 | 267,7 |
| зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 212,6 | 259,7 | 267,7 |
| Общественно-деловых зон – всего, из них: | га | 12,4 | 13,8 | 13,8 |
| зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 11,9 | 13,3 | 13,3 |
| зоны размещения объектов здравоохранения | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур – всего, из них: | га | 49,1 | 50,1 | 50,1 |
| коммунальные зоны | га | 4,3 | 4,9 | 4,9 |
| производственные зоны | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| зоны объектов инженерной инфраструктуры | га |  | 0,5 | 0,5 |
| зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 41,3 | 41,2 | 41,2 |
| Рекреационных зон – всего, из них: | га | 0,3 | 42,4 | 42,4 |
| зоны скверов, парков, садов |  |  | 37,8 | 37,8 |
| зоны объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0,3 | 4,6 | 4,6 |
| Зон сельскохозяйственного использования – всего, из них: | га | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | га | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| зоны огородов |  | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Зон специального назначения– всего, из них: | га | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| зоны кладбищ | га | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 1.2. Из общей площади земель в границах населенного пункта территории общего пользования – всего, из них: | га | 413,6 | 322,0 | 313,9 |
| прочие территории общего пользования. | га | 413,6 | 322,0 | 313,9 |

| 2. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Энергоснабжение: |  |  |  |  |
| 2.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды. | млн. кВт. час. /год | н. д. | 1,2 | 1,3 |
| 2.1.2.Потребление тепла на нужды ЖКС | Гкал/ час | н.д. | 4,4 | 5,6 |
| 2.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 2.2.1 Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. м3/год | н/д | 2,8 0,14 2,66 | 3,55 0,15 3,40 |
| 2.3. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 2.3.1.Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | н.д. | 0,21 | 0,23 |
| 2.3.2. Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | н.д. | 0,21 | 0,23 |
| 2.3.3. Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | н.д. | 194 | 194 |
| 2.4. Канализация: |  |  |  |  |
| 2.4.1.Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | н.д. | 0,16 | 0,17 |
| 2.4.2. Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. | тыс. м3/сут. | н.д. | 0,16 | 0,17 |
| 2.4.3 Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | 0,7 | 0,16 | 0,17 |

# 8. ПРИЛОЖЕНИЯ. Исходно-разрешительная документация

Приложение 1.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать |
|  | объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 2.

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 3.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Приложение 4.

Перечень предприятий, сооружений и иных объектов, с указанием ориентировочным размеров санитарно-защитной зоны, (СЗЗ), санитарных разрывов

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ (м)/класс опасности | Примечание | Предлагаемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Действующее сельское кладбище вблизи с. Атнягузи | 50/5 | Ориентировочный размер СЗЗ соблюдается | Проведение мероприятий не требуется |
|  | Закрытое сельское кладбище в с. Атнягузи | 50/5 | Ориентировочный размер СЗЗ не соблюдается | Требуется проведение контрольных измерений, сокращение СЗЗ |
|  | Действующая несанкционированная свалка, в 1 км от с. Атнягузи | 1000/1 | Ориентировочный размер СЗЗ соблюдается | Необходимо рекультивировать несанкционированную свалку или благоустроить территорию с организацией полигона ТБО, отвечающего природоохранным нормам и требованиям |
|  | Накопитель нефтяных шлаков | 1000/1 | Ориентировочный размер СЗЗ соблюдается | Необходима разработка проекта СЗЗ с корректировкой границ СЗЗ, недопущения попадания шлаков на открытый грунт и водные объекты |
|  | Действующее кладбище, д. Верх-Ирень | 50/5 | Ориентировочный размер СЗЗ не соблюдается | Требуется проведение контрольных измерений, сокращение СЗЗ |
|  | Пилорама, д. Верх -Ирень | 100/4 | Ориентировочный размер СЗЗ не соблюдается | Требуется проведение контрольных измерений, сокращение СЗЗ |
|  | Пилорамы вдоль ж/д путей, д. Бартым | 100/4 | Ориентировочный размер СЗЗ не соблюдается | Требуется проведение контрольных измерений, сокращение СЗЗ |
|  | Ж/д пути, д. Бартым | 100/4 | Ориентировочный размер СЗЗ не соблюдается | Требуется проведение контрольных измерений, сокращение СЗЗ, в том числе за счет установки шумозащитных экранов |
|  | Действующие сельские кладбища, д. Бартым | 50/5 | Ориентировочный размер СЗЗ соблюдается | Проведение мероприятий не требуется |

Приложение 5.

Перечень водных объектов на территории Атнягузского сельского поселения с указанием размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы

| № п/п | Наименование водного объекта | Длина водотока (км) | Площадь водоема (кв. км) | Размер водоохранной зоны (м) | Размер прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пруд, д. Атнягузи | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 2 | пруд, д. Атнягузи | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 3 | пруд на р. Ирень, д. Атнягузи | - | Менее 0,5 | 200 | 50 |
| 4 | пруд, д. Атнягузи | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 5 | пруд на р. Ирень, д. Верх-Ирень | - | Менее 0,5 | 200 | 50 |
| 6 | пруд на р. Ирень, д. Верх-Ирень | - | Менее 0,5 | 200 | 50 |
| 7 | пруд на р. Ирень, д. Верх-Ирень | - | Менее 0,5 | 200 | 50 |
| 8 | пруд на ручье, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 9 | пруд на ручье, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 10 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 11 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 12 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 13 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 14 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 15 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 16 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 17 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 18 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 19 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 20 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 21 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 22 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 23 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 24 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 25 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 26 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 27 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 28 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 29 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 30 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 31 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 32 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 33 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 34 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 35 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 36 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 37 | пруд на ручье, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 38 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 39 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 40 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 41 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 42 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 43 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 44 | Пруд на ручье, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 45 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 46 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 47 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 48 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 49 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 50 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 51 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 52 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 53 | Пруд на ручье, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 54 | пруд, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 0 | 50 |
| 55 | пруд на р. Ирень, д. Верх. Ирень | - | Менее 0,5 | 200 | 50 |
| 56 | пруд на р.Тавда | - | Менее 0,5 | 100 | 50 |
| 57 | Пруд на ручье, д.Бартым | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 58 | р. Верх. Бартым | 16 | - | 100 | 50 |
| 59 | р. Ирень | 214 | - | 200 | 50 |
| 60 | р. Сарс | 135 | - | 200 | 50 |
| 61 | р. Тавда | 24 | - | 100 | 50 |
| 62 | ручей безымянный | 1 | - | 50 | 50 |
| 63 | ручей безымянный | 1,5 | - | 50 | 50 |
| 64 | ручей безымянный | 0,3 | - | 50 | 50 |
| 65 | ручей безымянный | 0,3 | - | 50 | 50 |
| 66 | ручей безымянный | 0,6 | - | 50 | 50 |
| 67 | ручей безымянный | 5 | - | 50 | 50 |
| 68 | ручей безымянный | 1 | - | 50 | 50 |
| 69 | ручей безымянный | 0,3 | - | 50 | 50 |
| 70 | ручей безымянный | 0,2 | - | 50 | 50 |
| 71 | ручей безымянный | 0,5 | - | 50 | 50 |
| 72 | ручей безымянный | 0,3 | - | 50 | 50 |
| 73 | ручей безымянный | 0,2 | - | 50 | 50 |
| 74 | ручей безымянный | 1,2 | - | 50 | 50 |
| 75 | ручей безымянный | 0,2 | - | 50 | 50 |
| 76 | ручей безымянный | 0,1 | - | 50 | 50 |
| 77 | ручей безымянный | 1,7 | - | 50 | 50 |
| 78 | ручей безымянный | 0,7 | - | 50 | 50 |

* Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. В силу масштаба в проекте Генерального плана прибрежная защитная полоса отображена шириной 50 м. Необходимо проведение дополнительной более детальной работы крупного масштаба по установлению точных границ прибрежной защитной полосы.

# Footnotes

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Пермского края от 28 февраля 1996 г. N 416-67 «Об административно-территориальном устройстве Пермского края» «в состав населенных пунктов включаются только те населенные пункты, которые фактически слились друг с другом и являются единым населенным пунктом». В соответствии с пунктом 6 статьи 12 того же закона для объединения в единый населенный пункт требуется согласие проживающего в этих населенных пунктах населения.

НИР «Прогнозирование численности населения Пермского края на период до 2025 года»  выполнена Пермским научно-исследовательским клиническим институтом детской экопатологии (ПНИКИ ДЭП). 2006 год.

Вариант Схемы применительно к Октябрьскому муниципальному району близок к оптимистическому варианту официального прогноза на сайте Департамента: на 2015 г. расхождение оценок численности населения района составляет всего 0,7 тыс. человек. На 2025 г. по базовому прогнозу сайта имеем 31,1 тыс. чел., по оптимистическому – 35,7 тыс., Схема дает промежуточное значение 33,0 тыс. чел.

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

С учетом  реально сложившегося сниженного спроса на услуги дошкольных учреждений  данная величина может быть ниже приведенной в таблице.

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

Данные об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов цифровой топографической основы, предоставленной администрацией Октябрьского муниципального района. Указанные цифровые материалы выполнены ФГУП “Госземкадастрсъемка” – ВИСХАГИ, на их основе также выполнена Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района (ООО “Энергостройпроект”, г. Пермь, 2008 г.).

Возможно строительство небольшого бассейна совмещенного с баней.