Объявить зоной повышенной опасности округ, включающий автомобильный мост на въезде в д.Атнягузи Октябрьского района Пермского края: автомобильная дорога Завод-Сарс – д.Верх-Ирень.

Территория д.Атнягузи составляет 170 га, на которой расположены 234 земельных участка, построено 159 жилых домов. В деревне проживают 480 человек, в т.ч. дети до 14 лет – 57 чел., пенсионеры – 110 чел. Жители занимаются личным подсобным хозяйством и выращивают КРС – 91, МРС – 148 голов.

Площадь возможного затопления при аварии ГТС пруда на р.Ирень в д.Атнягузи Октябрьского муниципального района Пермского края  составляет 24,9 га. В зону затопления попадают 18 земельных участков с хозяйственными строениями, в т.ч.:

- 10 жилых домов: 34 человека, в т.ч. дети до 14 лет – 8 чел., пожилых - 4 чел., КРС – 10 гол., МРС – 2 гол.;

- 8 домов, в которых граждане не проживают;

- 25 опор линии электропередач, 10 опор линии связи, 1 автомобильный мост местного значения.

Оповещение при угрозе затопления жилой зоны будет с помощью посыльных, которые получат сигнал от оперативного дежурного Атнягузинского сельского поселения.

Население из затопляемой зоны в случае чрезвычайной ситуации – прорыва плотины ГТС пруда на р.Ирень в д.Атнягузи, будет в срочном порядке эвакуировано к родственникам и знакомым, проживающим в д.Атнягузи (План эвакуации населения прилагается). Также администрация Атнягузинского сельского поселения обеспечит территорию затопления патрулированием в целях охраны общественного порядка, сохранения частного имущества граждан.

Служба спасения на время чрезвычайной ситуации на территории Атнягузинского сельского поселения в 2018 г.

(половодье)

| № п/п | Наименование команд | Количество человек | Состав команды (ФИО) | Старший команды, № тел. | Техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Спасательная команда | 7 | Бариев Ф.З. Динисламов М.В. Гильмулин И.Ф. Салимов Р.А. Мустаков Ф.Ш. Мубаракшин Р.Т. Газизов Н.Т. | 35374 35387 35358 35356 35354 35302 35367 | ЮМЗ 6КЛ Т-40 ЛТЗ-60 Т-40АМ ДТ-75 9 (с лопатой) МТЗ-82 (с лопатой) |
| 2 | Посыльные | 6 | Мирсаитова В.Р. Гиниятова А.М. Идиатуллина Р.Ш. (зам) Гайнтдинова О.Х. (зам) Хатыпова Л.М. Имамова Ф. (зам) | 35355 35352 35334 35344 33362 35300 |  |
| 3 | Команда защиты моста | 6 | Ягафаров И.Ф. Мустаков Р.Ш. Бариев Ю.Ф. Гайнтдинов Х.Б. | 33375 35393 35362 35332 | ДТ-75 ЮМЗ-6КЛ (КУН) ДТ-75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Маликов С.В. Хафизов И. | 35375 35342 | (с лопатой) ЮМЗ-6КЛ Т-40 |
| 4 | Наблюдатели | 3 | Шафигуллин М. Камалов Р. Шагилов Н.А. | 35361 35349 |  |
| 5 | Электрики | 2 | Салимов С.С. Минсадиров Х.Т. |  |  |
| 6 | Дежурный автотранспорт | 2 | Динисламов М.В. Салимов Х.С. | 35387 35331 | ГАЗ 322132 НИВА |
| 7 | Звено по охране общественного порядка | 2 | Сахабиев А.М. (по согласованию) Мустаков М.Н. | 89504665924, 89526464659 | УАЗ-31614 |

Плавсредства: резиновые надувные лодки Ягафаров И.Ф.

Бархатдинов А.Н.

Уразбаев М.Н.

Время развертывания 30 мин.

Организационно-технические мероприятия

по пропуску весеннего половодья в 2018 г.

на территории Атнягузинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения, 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование ГТС пруда, водосбросных и водопропускных каналов, мостов и других находящихся в эксплуатации объектов. Принятие мер по их устранению. | Рабочая группа по безаварийному пропуску весеннего половодья Хатыпова Л.М. Бариев Ф.З. Мустаков Р.Х. | март-апрель |
| 2 | Освидетельствование состояния водосбросных сооружений пруда | Рабочая группа по безаварийному пропуску весеннего половодья Хатыпова Л.М. Бариев Ф.З. Мустаков Р.Х. | апрель |
| 3 | Обследование состояния и толщины ледового покрова пруда р.Ирень | Рабочая группа по безаварийному пропуску весеннего половодья Хатыпова Л.М. Бариев Ф.З. Мустаков Р.Х. | апрель |
| 4 | Удаление и уборка из зоны затопления всех строительных материалов, дров, конструкции | Население д.Атнягузи | март-апрель |
| 5 | Обеспечение закрепления поленец, срубов, пиломатериалов в зоне подтопления | Население д.Атнягузи | до паводка, апрель |
| 6 | пополнение аварийного запаса инструментов, механизмов, спасательных средств | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ПБ Маликов Д.В. | апрель |
| 7 | Укомплектование аварийно-спасательных групп, транспортных средств, составление графиков дежурств ответственных лиц, проведение инструктажей | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ПБ Маликов Д.В. | апрель |
| 8 | Круглосуточное наблюдение за уровнем воды на р.Ирень во время половодья | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ПБ Маликов Д.В. | в период паводка |
| 9 | Инструктаж населения по мерам безопасности на период паводка | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ПБ Маликов Д.В. | до паводка |
| 10 | Организация дежурства у моста через р.Ирень в случае резкого повышения уровня воды | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ПБ Маликов Д.В. | период паводка |
| 11 | При возникновении ЧС немедленно информировать население и комиссию и администрацию поселения. тел.35389, 35322, 35374, 35315 | Служба спасения Мирсаитова В.Р. Гиниятова А.М. Идиатуллина Р.Ш. (зам) Гайнтдинова О.Х. (зам) Хатыпова Л.М. Имамова Ф. (зам) | период паводка |
| 12 | Послепаводковый осмотр объектов и определение объемов работ по ликвидации последствия паводка. Подведение итогов | Рабочая группа по безаварийному пропуску весеннего половодья Хатыпова Л.М. Бариев Ф.З. Мустаков Р.Х. | май |