Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18-ая линия, дом 31, корпус Д, офис 407;

www.enko.spb.ru, тел. 812-332 97 10, 812-332 97 14, факс. 812-332 97 10;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 5/477

Экз. 1

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МО «ЗАВОДО-ТЮШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Генеральный план с включением генеральных планов населенных пунктов п. Тюш, д. Отделение № 2,

д. Отделение № 4,

д. Отделение № 5

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Октябрьский муниципальный район

2013

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный экономист проекта | – экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| Введение. Основные сведения о территории: | куратор проекта М.В. Куликов |
| Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: | эколог градостроительства Т.А. Терехова, |
| Современное использование территории. Объекты культурного наследия. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. Мероприятия по охране объектов культурного наследия: | архитектор-градостроитель А.В. Карагина инженер-землеустроитель М.В. Куликов |
| Социально-экономическое развитие. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания: | экономист градостроительства М.А. Пчелка |
| Развитие транспортной инфраструктуры. Объекты транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.А. Дорин |
| Развитие инженерной инфраструктуры. Объекты инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | инженер З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.И. Уряева, архитектор-градостроитель А.В. Карагина |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	8

3.1. Основные сведения о территории	8

3.2. Природные условия и ресурсы	8

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	13

3.4. Социально-экономическая ситуация	14

3.5. Транспортная инфраструктура	17

3.6. Инженерная инфраструктура	19

3.7. Экологическая ситуация	22

3.8. Зоны с особыми условиями использования территорий	23

3.9. Выводы	27

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	28

4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории	28

4.2. Социально-экономическое развитие	29

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	38

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	40

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	45

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	45

5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	46

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	46

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	51

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	52

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	55

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	60

8. ПРИЛОЖЕНИЯ	63

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО "Заводо-Тюшевское сельское поселение" | 5/477 |
| 2. Основные графические материалы в составе проекта генерального плана МО "Заводо-Тюшевское сельское поселение" |
| 1 | Схема использования территории с отображением границ земель различных категорий. Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:25 000, М 1:2 000 | 5/478 |
| 2 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий М 1:25 000, М 1:2 000 | 5/479 |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG | 5/484 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО «Заводо-Тюшевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Пермского края разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Октябрьского муниципального района (муниципальный контракт № 77-10 от 25 мая 2010 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2035 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2035 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта учтены решения Схемы территориального планирования Пермского края и использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района (ООО “Энергостройпроект”, г. Пермь), выполненная в 2008 г.

- Цифровые карты проектируемой территории в масштабе 1:25000 (Arc GIS), цифровые планы населенных пунктов в масштабе 1:2000 (ФГУП “Госземкадастрсъемка” – ВИСХАГИ), выполненные в 2010 г.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Отделу архитектуры Октябрьского муниципального района, главе администрации сельского поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пермского края, разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь).  Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, разработка опорного плана, отображающего современную планировочную организацию территории, и разработка системы мероприятий, обеспечивающих решение этих проблем;

- разработка системы мероприятий, способствующих инвестиционному освоению территории;

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов  территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание электронного Генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов ИСОГД.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## 3.1. Основные сведения о территории

Муниципальное образование «Заводо-Тюшевское сельское поселение» входит в состав Октябрьского мунициального района Пермского края.  Оно граничит с Богородским, Енапаевским, Верх-Тюшевским сельскими поселениями, а также с Сарсинским городским поселением Октябрьского муниципального района.

В состав сельского поселения входят 4 населенных пункта: п. Тюш, д. Отделение № 2, д. Отделение № 4, д. Отделение № 5. В рамках данного проекта разрабатывается также генеральный план населенного пункта п. Тюш.

Площадь сельского поселения 10903 га.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Климат территории Заводо-Тюшевского сельского поселения характеризуется как континентальный, характерные черты которого: холодная продолжительная зима с частыми метелями и короткое лето.

Средняя годовая температура около 0,3ºC (метеостанция д.Чад). Средняя температура января составляет -16,3ºC, абсолютный минимум -49ºC. В зимнее время возможны оттепели с повышением температуры воздуха выше 0ºC.

Средняя температура самого теплого месяца в году – июля – +16,5ºC, абсолютный максимум может достигать 37ºC. Однако в летнее время не исключены и заморозки (связанные с вторжением арктического воздуха). Длительность периода с температурой выше 10ºC в среднем – 120 дней, выше 15 ºC – порядка 70 дней.

Количество атмосферных осадков за год около 600 мм, из них большая часть приходится на теплый период (июнь-июль). Образование устойчивого снежного покрова происходит в начале ноября. Средняя продолжительность снежного покрова 160-170 дней. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму – 55-60 см. Таяние снега начинается в конце марта – начале апреля.

Преобладающее направление ветра юго-западное и южное. Наименьшую повторяемость имеют ветры северного и северо-западного направлений. Средняя скорость ветра около 4 м/с. Чаще всего в осенне-зимний период возможны ветра скоростью до 6-10 м/с. Сильные ветра (более 15 м/с) повторяются до 10 дней в году.

Для территории характерны опасные метеорологические явления: сильные морозы, поздние весенние и ранние осенние заморозки, сильные дожди, шквалы, сильные снегопады и метели. Однако в целом, климатические условия относительно благоприятны и позволяют выращивать озимые, ранние яровые культуры, картофель, кукурузу на силос, овощные и плодово-ягодные культуры.

Выводы

- Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» проектируемая территория по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I B, климатические условия территории относительно благоприятны для гражданского и промышленного строительства и благоприятны для развития рекреации.

- При размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрографическая сеть имеет слабое развитие, много временных и исчезающих ручьев и рек. Это связано с карстовыми процессами, широко развитыми на  территории. Характер питания поверхностных водных объектов преимущественно снегового типа с выраженным весенним половодьем, и устойчивой зимней меженью. Летом и осенью возможны высокие дождевые и ливневые паводки за счет атмосферных осадков.

Минерализация и химический состав воды рек неоднороден, так как различны природные условия в разных частях водосбора. Главное влияние на химический состав воды рек оказывают породы, слагающие их бассейны, а именно, пермские отложения, включающие растворимые соли (поваренную соль, гипсы, ангидриды).

Перечень водных объектов с указанием водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы представлен в приложении 5.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Рельеф

Проектируемая территория расположена в пределах Уфимского плато, представляющего собой возвышенное плоскогорье, расчлененное речными долинами. По ландшафтному районированию территория относится к Тюйско-Сарсскому карстовому плато на нижнепермских известняках, доломитах и гипсах. Средние высоты возрастают в восточном направлении, где плато плавно переходит в предгорья западного склона Уральских гор (Уральская складчатая страна). Среди форм рельефа преобладают речные долины, овраги, балки, увалы и холмы. Характерны также карстовые формы рельефа: воронки, ямы, котловины (некоторые из них заняты карстовыми озерами), сухие речки.

Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом отношении территория расположена в пределах Предуральского прогиба, сложенного породами четвертичной, третичной и Пермской систем.

Пермские отложения наиболее древние, представлены известняками, доломитами и доломитизированными известняками, встречаются гипсы и ангидриты, карбонатные отложения. Данные отложения выходят на поверхность (глубоко врезанные долины).

Третичные отложения представлены светло-серыми песчаниками с кварцевым цементом, кварцевыми белыми песками, серыми и белыми огнеупорными глинами.

Коренные породы перекрыты различной толщей четвертичных отложений, представленных аллювиальными и элювиально-делювиальными отложениями. Аллювиальные отложения прослеживаются по долинам рек в виде террас, сложенных рыхлыми коричнево-бурыми и буровато-серыми песками, суглинком, реже песчаными глинами, содержащими включения галек и различной величины обломков изверженных и метаморфизированных пород. Элювиально-делювиальные отложения развиты преимущественно на склонах речных долин и оврагов, а также на склонах водоразделов и представлены буровато-серыми суглинками с многочисленными обломками известняков и доломитов. Торфяно-болотные отложения встречаются в поймах рек, сложены торфом, илами, суглинками, супесями и глинами. Мощность четвертичных пород не превышает 10-15 м.

Гидрогеологические условия

В пределах рассматриваемой территории наибольшее значение имеют грунтовые и трещинно-карстовые типы подземных вод.

Грунтовые воды приурочены к четвертичным отложениям: водосодержащими породами являются галечники, гравий, песок, суглинки. На пойменных террасах глубина залегания грунтовых вод не превышает 3 м, на надпойменных террасах - 2 м и более. Степень минерализации и химический состав грунтовых вод зависит от места их протекания и состава водоупорных пород (суглинки, гипсы, ангидриты и др.)

Трещинно-карстовые воды приурочены к водоносным комплексам, состоящим из артинских известняков, кунгурских доломитов, гипсов. Кунгурско-артинские карбонатные отложения являются основным водоносным горизонтом для обеспечения водоснабжения.

Инженерно-строительное районирование

На территории сельского поселения не проводились комплексные инженерно-геологические исследования. Однако любое строительство сопровождается отдельными инженерными изысканиями под конкретные объекты строительства. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проект Генерального плана осуществляется на основании результатов инженерно-строительных изысканий. На сегодняшний день проектируемая территория покрыта топографической съемкой масштаба 1:25000 и на территории населенных пунктов – масштаба 1:2000. Топографическая съемка была выполнена ФГУП "Госземкадастрсъемка» -ВИСХАГИ.

Инженерно-строительные и геологические условия рассматриваемой территории достаточно сложные. Поэтому большая часть площади муниципального образования относится к территории ограниченно благоприятной для градостроительного освоения, требующей проведения дополнительных специальных инженерных изысканий и мероприятий по вертикальной планировке. В геоморфологическом отношении это возвышенные водораздельные пространства, сложенные разнородными грунтами, уровень грунтовых вод более 2 м от поверхности земли. Ограничивающими факторами являются возможные проявления опасных физико-геологических процессов:

- Развитие карбонатного, соляного и гипсового карста. Карст – один из наиболее сложных и трудно прогнозируемых инженерно-геологических процессов. Наиболее распространен карбонатный карст. При освоении закарстованных территорий на стадии оценки площадок должны проводиться специальные изыскания на карст.

- Сейсмические процессы. В соответствии со СНиП II-7-81* рис. 4 «ОСР-97-С» рассматриваемая территория попадает в зону 1% степени сейсмической активности (до 6 баллов). Необходимо проведение более детального сейсмического микрорайонирования для анализа степени устойчивости сооружений и условий нового строительства.

- Затопление и подтопление территорий. Наиболее подвержены данному явлению пойменные участки рек в период прохождения высоких паводков. Другими факторами подтопления населенных пунктов являются водохранилища, искусственно созданные пруды, слабо водопроницаемые глинистые грунты, нарушение поверхностного стока при строительстве и т.д. Эти процессы в большей или меньшей мере могут быть на территории сельского поселения. Однако говорить о развитии процесса подтопления на территории сложно, так как этот вопрос плохо изучен.

Данные обстоятельства объективно влияют на формирование планировочной структуры и освоение новых пространств.

Минерально-сырьевые ресурсы

Основу минерально-ресурсного потенциала территории складывают месторождения нефти: Южно-алтыновское и частично Дороховское. Известно проявление доломитов «Горновское». Данный объект недостаточно исследован для присвоения статуса месторождений. Можно рекомендовать геологоразведочные работы для переоценки существующих залеганий полезных ископаемых и поиска новых месторождений.

Выводы

- Инженерно-строительные и геологические условия рассматриваемой территории достаточно сложные. Основными ограничивающими факторами являются опасные физико-геологические процессы: развитие карста, сейсмичность, подтопление и затопление территории.

- Для осуществления всех видов строительства необходимо проведение дополнительных инженерно-строительных изысканий и специальных мероприятий по вертикальной планировке, изысканий на карст и пр.

- В геоморфологическом отношении территория представляет собой возвышенные водораздельные пространства, расчлененные речными долинами, сложенные разнородными грунтами, уровень грунтовых вод более 2 м от поверхности земли.

Лесные ресурсы

Территория муниципального образования входит в состав Октябрьского лесничества Пермского края. Вся территория Октябрьского лесничества расположена в зоне хвойно-широколиственных лесов, районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.

В 2008 г. был разработан Лесохозяйственный регламент Октябрьского лесничества Пермской экспедицией Поволжского филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг». Лесохозяйственный регламент Октябрьского лесничества является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В Лесохозяйственном регламенте установлены: виды разрешенного использования лесов; возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования; ограничения использования лесов; требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

В Лесохозяйственном регламенте Октябрьского лесничества отдельно не выделяется и не рассматривается состав и характеристика лесных насаждений отдельных муниципальных образований (городских и сельских поселений).

В соответствии с приказом Рослесхоза от 29 июля 2011 года № 335 «Об определении количества лесничеств на территории Пермского края и установлении их границ» и в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 5 марта 2013 года «Об определении количества участковых лесничеств и установлении их границ» в состав Октябрьского лесничества входят 6 участковых лесничеств.

Леса, расположенные на землях лесного фонда в границах Октябрьского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные. В защитных лесах Октябрьского лесничества выделяют следующие категории: нерестоохранные полосы лесов, защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, зеленые зоны, леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. На территории Заводо-Тюшевского сельского поселения  находятся преимущественно эксплуатационные леса. К защитным лесам относятся защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Выводы

- Леса, расположенные на территории муниципального образования входят в состав Октябрьского лесничества Пермского края.

- Сельское поселение расположено в зоне хвойно-широколиственных лесов, районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.

- На рассматриваемой территории выделяются следующие категории лесов по целевому назначению: защитные (защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации) и эксплуатационные леса.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в сохранении и защите естественных природных ландшафтов, выполняя средозащитные и средовосстанавливающие функции экосистемы. Небольшой участок Биологического охотничьего заказника регионального значения «Октябрьский» расположен в юго-восточной части сельского поселения. Заказник образован Постановлением губернатора Пермской области от 5 января 1997 г. № 2. Режим охраны заказника утвержден приказом Министерства промышленности и природных ресурсов Пермского края от 7 февраля 2007 г. № 17 «Об утверждении Положения о государственном биологическом охотничьем заказнике регионального значения «Октябрьский» Октябрьского района». Современные границы ООПТ определены в соответствии с Указом Губернатора Пермского края от 15 декабря 2005 г. № 11. Площадь объекта 13,8 тыс. га.

## 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

Современная планировочная ситуация Заводо-Тюшевского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов: географического положения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Особенности территории отражены на чертеже «Схема использования территории …» в масштабе 1:50 000, где отображены наиболее важные характеристики. Здесь показаны: границы муниципального образования, границы земель различных категорий, объекты транспортной и инженерной инфраструктур, свалки и скотомогильники. На врезках в масштабе 1:5 000 отдельно показаны населенные пункты с функциональным зонированием территории и объектами обслуживания населения.

Заводо-Тюшевское сельское поселение представляет собой вытянутую с юго-запада на северо-восток территорию. Наибольшая протяженность территории сельского поселения составляет 35 км. Здесь есть 4 населенных пункта, которые располагаются, в основном, вдоль автомобильных трасс Голдыри – Орда – Октябрьский, Голдыри – Орда – Октябрьский. Административный центр муниципального образования – п. Тюш. Территория сельского поселения занята в основном землями сельскохозяйственного назначения с небольшими участками лесного фонда и хорошо освоена.

Преобладающим типом жилой застройки сельских населенных пунктов является малоэтажная индивидуальная застройка.

Поселок Тюш – расположен в южной части сельского поселения на берегу р. Тюшинка (старое название - р. Тюш) правом притоке реки Ирень. Территория поселка имеет компактную форму, основными планировочными элементами являются реки Тюш и автотрасса Голдыри – Орда – Октябрьский.

Поселок состоит из зон застройки индивидуальными жилыми домами, общественно-деловых и коммунальных зон, зон огородов, имеются производственные зоны и кладбище. Здесь расположены крупный производственный комплекс ОАО «Тюшевский спиртовый завод» и сельскохозяйственное предприятие СПК «Тюшевский»

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения относятся к компетенции Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

В п. Тюш находится единственный на территории сельского поселения объект культурного наследия регионального значения – памятник архитектуры и градостроительства – Церковь Никольская (церковь Святителя Николая), 1839 г.п., располагающийся на земельном участке с кадастровым номером 59:27:0361001:157 площадью 250 кв. м. Границы территории объекта культурного наследия совпадают с границами земельного участка. Объект культурного наследия поставлен на государственную охрану Распоряжением губернатора Пермской области от 5 декабря 2000 г. № 713-Р.

В настоящее время разработанного и утвержденного проекта зон охраны указанного объекта культурного наследия в сельском поселении нет.

Необходимо исследование прочих неучтенных объектов и по заявке органов местного самоуправления (в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края) необходима подготовка перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для их постановки в дальнейшем на учет в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

В настоящее время к объектам, обладающим признаками объектов культурного наследия на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения можно отнести: памятник воинам Великой Отечественной войны (п. Тюш, ул. Первомайская, 12);

- памятник воинам Гражданской войны в п. Тюш (ул. Октябрьская, 1);

## 3.4. Социально-экономическая ситуация

Население

По данным администрации Октябрьского муниципального района в сельском поселении по состоянию на 1 января 2013 г. постоянное зарегистрированное население сельского поселения составило 1173 человека.

Скорость депопуляции населения сельского поселения за период с 2006 г. по 2010 г. составила в среднем 1,4 % в год, за последние 2 года – менее 1 % в год (табл. 1). Смертность лишь незначительно превышает рождаемость: за 2011 г. родились 25 человек, умерли 27 человек. Таким образом, происходит стабилизация численности населения.

Таблица 1.

Численность населения на начало года

| Годы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, человек | 1574 | 1529 | 1490 | 1495 | 1486 | 1196* | 1200* |

* Постоянное зарегистрированное население по данным администрации Октябрьского муниципального района

Основным фактором, определяющим численность населения, является естественная убыль населения, складывающаяся из показателей рождаемости и смертности. В 2009 г. по сравнению с 2005 г. показатель рождаемости остался практически на одном уровне, значительно снизилась смертность (на 8 чел.), и как следствие уменьшился показатель естественной убыли (табл. 3), который в 2009 г. в расчете на 1000 населения составил 2,7 человек.

Таблица 2.

Численность населения по населенным пунктам на начало года

| Годы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Тюш | 1487 | 1453 | 1418 | 1432 | 1429 |
| д. Отделение № 2 | 49 | 42 | 37 | 32 | 30 |
| д. Отделение № 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Отделение № 5 | 33 | 33 | 34 | 30 | 36 |
| Всего | 1574 | 1529 | 1490 | 1495 | 1486 |

Таблица 3.

Динамика основных демографических показателей

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение (чел.) |
| Рождаемость | 16 | 15 | 21 | 23 | 17 |
| Смертность | 29 | 27 | 30 | 28 | 21 |
| Естественная убыль | 13 | 12 | 9 | 5 | 4 |
| Естественное движение, (чел. на 1000 жителей) |
| Рождаемость | - | 9,5 | 13,7 | 15,4 | 11,3 |
| Смертность | - | 17,1 | 19,6 | 19 | 14 |
| Естественная убыль | - | 7,6 | 5,9 | 3,6 | 2,7 |

Возрастная структура населения характеризуется следующими показателями: старше трудоспособного возраста - 236 чел. (15,8 %), моложе трудоспособного возраста от 0 до 17 лет - 335 чел. (22,5 %), трудоспособный возраст от 18-55-60 – 912 чел. (61,3 %). При этом доля лиц в трудоспособном возрасте снижается, в 2009 г. в этом возрасте находились 776 чел.

Развитие экономической базы

В 2009 г. численность работников, занятых на территории сельского поселения составила 22,5 % от всего зарегистрированного трудоспособного населения. По состоянию на 1 января 2010 г. значительная часть опытных и специализированных рабочих кадров (117 чел.) выезжала на постоянную или сезонную работу на Север и в другие регионы страны. Численность и структура занятых в экономике сельского поселения приведены в  табл. 4.

Таблица 4.

Занятость населения на конец 2009 г.

| Отрасли экономики | Численность занятых, чел. |
| --- | --- |
| Производство сельхозпродукции | 72 |
| Химическая промышленность | 12 |
| Оказание жилищно-коммунальных услуг | 6 |
| Оптовая и розничная торговля | 43 |
| Госуправление | 7 |
| Образование | 57 |
| Здравоохранение | 1 |
| Культура | 7 |
| Охрана | 6 |

На территории сельского поселения зарегистрировано 2 крупных предприятия.

Промышленное предприятие ООО «Биометрическая инновационная компания «Тюшевский спиртовой завод» имеет возможность работать в двух направлениях: переработка зерна на муку и комбикорм и производство химических растворителей. Предприятие может выпускать до 250 т. химической продукции в сутки. Количество работающих – 16 чел.

Предприятие СПК «Тюшевский» производит сельскохозяйственную продукцию. В 2009 г. им было произведено 60 тонн мяса (107,1% к уровню 2008 г.), 706 тонн молока (109,0 % к уровню 2008 г.) и 825 тонн зерна (81,3% к уровню 2008 г.). В 2007 и 2008 гг. предприятие получило инвестиции на техническое усовершенствование и обновление оборудования.

Малый бизнес представлен предприятиями, работающими в области торговли. На территории сельского поселения действуют 11 объектов розничной торговли (10 магазинов и один торговый павильон), только 4 из которых принадлежат потребкооперации. Всего в малом бизнесе трудоустроено 23 человека.

Развитие объектов обслуживания населения

Поселок Тюш - единственный в сельском поселении центр социального и культурно-бытового обслуживания населения, здесь расположены все учреждения обслуживания, перечень которых представлен в табл. 5. Кроме того, в п. Тюш имеются пожарное депо, учреждение охраны правопорядка, здание администрации.

Зданию МУК «Тюшевской сельский дом культуры» требуется капитальный ремонт. Для администрации сельского поселения планируется строительство нового административного здания.

Таблица 5.

Перечень учреждений и предприятий обслуживания на 01.01.2010 г.

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| Учреждения образования |
| МОУ «Тюшевская школа» | п. Тюш, ул. Северная, 14 | Мест | 430 | 161 |
| МДОУ Тюшевский д/сад | п. Тюш, ул. Октябрьская, 15 | Мест | 60 | 55 |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулатория, ФАП, офис врача общей практики | п. Тюш, ул. Октябрьская | пос. в смену | 23 | 23 |
| Учреждения культуры |
| МУК «Тюшевской сельский дом культуры» | п. Тюш, ул. Первомайская, 12 | мест | 400 | 353 |
| Библиотека | п. Тюш, ул. Первомайская, 12 | тыс. томов | 9,3 | 9,3 |
| Прочие объекты |
| Отделение почтовой связи Тюш 617873 Чернушин-ского почтамта УФПС Пермского края – филиала ФГУП «Почта России» | п. Тюш, ул. Октябрьская, д. 16 | Объект | 1 | 1 |

В сельском поселении также имеются 2 спортивных зала и одно плоскостное спортивное сооружение.

На территории сельского поселения имеется одно кладбище традиционного захоронения, располагающееся в п. Тюш на ул. Первомайской. Планируется новое строительство кладбища.

За 2009 г. учреждением культуры «Тюшевской сельский дом культуры» проведено 350 мероприятий, в которых принимали участие 6130 посетителей (зрителей). Количество читателей за 2009 г. осталось на прежнем уровне – 983 чел. Количество книговыдач составило 27155.

Выводы

- Основным демографическим трендом является переход от сокращения к стабилизации численности населения.

- Все учреждения, предприятия и объекты обслуживания населения размещаются в п. Тюш.

- Уровень обеспеченности жителей сельского поселения учреждениями общего образования, здравоохранения и вместимостью дома культуры превышает нормативно необходимый. В то же время население недостаточно обеспечено услугами учреждений торговли и объектами физической культуры и спорта. Недостаток ряда учреждений эпизодического обслуживания может компенсироваться за счет относительной доступности административного центра муниципального района.

## 3.5. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

В системе транспортного обслуживания сельского поселения участвует лишь автомобильный транспорт. Список автодорог поселения приведен в таблице 6.

Таблица 6.

Характеристика основных дорог сельского поселения

| № | Наименование дорог | Протяжен-ность внутри поселения, км | Класси-фикация | Тип покры-тия | Техниче-ская категория | Техниче-ское состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Голдыри – Орда – Октябрьский | 6,2 | Регионального значения, учтенные | Асфальто-бетон | III | удвлетворительное |
| 2 | «Голдыри – Орда – Октябрьский» – Тюш | 2,5 | Местного значения, учтенные | Асфальто-бетон | III | удвлетворительное |
| 3 | Тюш – Мосино – Алтынное | 1,3 | Местного значения, учтенные | Гравий | IV | удвлетворительное |
| 4 | Тюш – Отделение № 2 | 7,6 | Местного значения, учтенные | Гравий | V | не удвлетворительное |
| 5 | Тюш – Отделение № 5 | 5,3 | Местного значения, неучтенные в муниципальной собственности | Асфальто-бетон | V | не удвлетворительное |

Сложившийся транспортный каркас территории сформирован автомобильными дорогами регионального и местного значения. Главной автодорогой является трасса регионального значения Голдыри – Орда – Октябрьский, связывающая сельское поселение с административным центром муниципального района (р.п. Октябрьский) и г. Пермь.

Стоит отметить, что автодорога Тюш – Алтынное служит для связи автодороги «Голдыри – Орда – Октябрьский» с населенными пунктами соседнего Верх-Тюшевского сельского поселения и для инфраструктуры Заводо-Тюшевского сельского поселения особого значения не имеет.

Наибольшая густота сети автомобильных дорог сложилась в южной части муниципального образования. Большая часть территории покрыта лишь сетью местных автодорог. Населенные пункты Отделение № 4 и Отделение № 5 находятся на большом удалении от центра сельского поселения и не имеют прямых транспортных связей с п. Тюш автодорогами местного значения по территории этого сельского поселения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 22,9 км (в том числе регионального значения – 6,2 км). Многие участки существующей сети автодорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, так как их эксплуатационные характеристики не отвечают присвоенной  технической категории.

Мостовых переходов регионального или муниципального значения на территории сельского поселения не имеется.

Автобусным сообщением охвачена только южная части сельского поселения. Полный список автобусных маршрутов представлен в табл. 7.

Таблица 7.

Характеристика автобусных маршрутов

|  | Наименование | Частота движения |
| --- | --- | --- |
| 3 | Октябрьский – Пермь | 2 раза в день |
| 2 | Октябрьский – Верх-Шуртан | 2 дня в неделю |
| 4 | Октябрьский – Кунгур | 1 раз в неделю |
| 5 | Октябрьский – Чайковский | 2 раза в неделю |
| 6 | Октябрьский – Енапаево | 2 раза в неделю |
| 7 | Октябрьский – Алтынное | 4 раза в неделю |
| 8 | Октябрьский – Басино | 2 раза в день |
| 9 | Октябрьский – Уразметьево | 2 раза в неделю |
| 10 | Октябрьский – Богородск | 2 раза в день |
| 11 | Октябрьский – Самарово | 2 раза в неделю |

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть п. Тюш представляет собой радиальную структуру, образованную, главным образом, продолжениями подъездов внешних автодорог. Общая протяженность улиц составляет 17,3 км. Тип покрытия – переходный. Общая площадь всех улиц, площадей в красных линиях 85,4 тыс. кв. м. Общая протяженность тротуаров 1,63 км.

Главными улицами поселка являются Трактовая – Александровская и ул. Павших Партизан – Советская. Техническое состояние улиц, в основном, неудовлетворительное и требует ремонта.

Выводы

- Проектируемая территория характеризуется достаточно низкой степенью обеспеченности транспортной инфраструктуры. Развитие получила лишь самая южная часть сельского поселения. В системе транспортного участвует лишь автомобильный транспорт.

- Большинство автомобильных дорог по своим технико–эксплуатационным параметрам не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

- Пассажирское сообщение из-за транзитного положения городского поселения развито хорошо, но при этом ориориентировано только на п. Тюш.

- Внутренняя улично-дорожная сеть населенных пунктов нуждается в благоустройстве.

## 3.6. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Заводо-Тюшевского сельского поселения осуществляется от Пермской энергосистемы. Центром питания является ПС 35\10кВ в п. Тюш. По территории сельского поселения проходят ВЛ: 500кВ Чайковский - Красноуфимск, 35кВ: Уразметьево – Тюш, Тюш – Алтыново и Курбатово –Сарс.

В границах Заводо-Тюшевского сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции 35\10кВ в п. Тюш и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ, 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Износ сетей и трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ составляет 70-75 %. Загрузка трансформаторов ряда ТП 10/0,4 кВ превышает 75 % от их номинальной мощности.

Существующая электроподстанция 35 кВ в п. Тюш открытого типа имеет трансформаторы (основные источники шума) мощностью 6,3 МВА расстояние от них до жилой застройки составляет  80 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 500 кВ – 40 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Поселок Тюш, д.д. Отделение 2, Отделение 4, Отделение 5 полностью электрифицированы. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по линиям 10 кВ через 15 трансформаторных подстанций (ТП) 10\0,4 кВ с максимальной нагрузкой 4,2 МВт. Загрузка трансформаторов ряда ТП 10/0,4 кВ превышает 70 % от их номинальной мощности. Средний уровень напряжения в индивидуальных жилых домах составляет 215-220 В. Для разгрузки существующих ТП 10/0,4 кВ до 70 % требуется строительство 2 ТП 10\0,4 кВ с трансформатором по 100 кВ·А каждая. Для приведения напряжения в жилых домах к нормативному требуется реконструкция 5 км сетей напряжением 0,4 кВ.

Фактическая категория надежности электроснабжения объектов соцкультбыта соответствует 2 и 3 категориям.

Существующие воздушные ВЛ-10 кВ проложены по деревянным и железобетонным опорам. Износ сетей и трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ составляет 60-70 %. Требуется реконструкция существующих сетей 10.кВ и 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Газоснабжение

В настоящее время природный сетевой газ для бытовых нужд населения (отопление, приготовление пищи и горячей воды в домах) не используется.

Теплоснабжение

В поселке и деревнях сельского поселения отопление домов индивидуальных хозяйств децентрализованное - от автономных тепловых источников и печное.

В п. Тюш имеется котельная ТКУ-800, мощностью 0,79МВт, работающая на газовом топливе (расход газа - 155 тыс. м3/год), отапливает школу и дом культуры. Протяженность тепловых сетей 200м, диаметр 76 мм, степень износа – 30 %.

Для улучшения работы котельной необходимо её оборудовать хим. водоочисткой.

Водоснабжение

Водоснабжение п. Тюш осуществляется из 4-х артезианских скважин:

- артскважина № 4272 расположена на территории СПК «Тюшевский», 1974 г. постройки, производительность 156 м3/сут.;

- артскважина на ул. Первомайской, 1995 г., производительность 108 м3/сут.;

- артскважина № 1691 расположена на ул.Александровская, 1973 г., производительность 156 м3/сут.;

- артскважина № 3657 расположена на ул. Южная, 1977 г., производительность 156 м3/сут.

Вода подается населению без водоподготовки. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения отсутствуют.

Скважины нуждаются в технической реконструкции.

Протяженность сетей водоснабжения, в целом, по Заводо-Тюшевскому сельскому поселению составляет 22,2 км, износ водопроводных труб - 36,9%. Доля населения, пользующегося центральными системами водоснабжения, составляет 83,7%.

Техническое состояние сетей и сооружений водопровода снижает уровень подготовки воды питьевого качества, также часть подаваемой воды теряется при транспортировке. Требуется ремонт и реконструкция.

Требуется обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Водоотведение, дождевая канализация

В п. Тюш отсутствует централизованная система канализации. Канализационные стоки собираются в выгреба.

Связь

Обеспечение телефонной связью общего пользования п. Тюш осуществляется от электронных АТСК 50\200, соединенных с центральной АТС в р.п. Октябрьский оптическим кабелем. Количество абонентов в п. Тюш – 188, телефонная плотность на 100 семей – 35,8. Имеются таксофоны и выход на межгород. Выделенного пункта Интернет нет. Сотовая связь осуществляется с базовой станции оператора Utel.

Радиофикация осуществляется посредством эфирного вещания УКВ ЧМ с р.п. Октябрьский.

В п. Тюш возможен прием 2-х программы телевизионного вещания с собственного ретранслятора. Систем кабельного телевидения нет.

## 3.7. Экологическая ситуация

Экологическая ситуация определяется природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности. Природными факторами, отрицательно действующими на человека в рассматриваемом муниципальном образовании, служат: континентальность климата с низкими температурами зимой и высокими - летом, перепады атмосферного давления, неравномерно распределенное по сезонам года количество осадков, туманы.

На территории сельского поселения отсутствует единая система и база мониторинга окружающей среды, отчетные санитарно-гигиенические работы издаются в рамках районов и края в целом. На территории сельского поселения отсутствуют стационарные посты ГУ ЦГМС-Р наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. По данным материалов Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района наблюдается превышение расчетных показателей диоксида азота и пыли. Для населенных пунктов с населением менее одной тысячи жителей фоновые концентрации принимаются равными нулю, если поблизости не находится населенный пункт с большим числом жителей.

На проектируемой территории нет крупных промышленных предприятий 1-2 класса опасности, что, безусловно, положительно сказывается на состоянии окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха: котельные, газопроводы, транспортные предприятия. Существенно и влияние передвижных источников, особенно в районе жилых кварталов. Основные загрязняющие вещества от автотранспорта: свинец, бенз(а)пирен, летучие углеводороды, а также пыль, количество которой возрастает от дорог с неусовершенствованным покрытием. С общей тенденцией увеличения количества транспортных средств, растет и антропогенная нагрузка на окружающую среду.

Водоснабжение осуществляется из подземных и поверхностных источников. По материалам Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района качество питьевой воды и система водоснабжения характеризуются как относительно удовлетворительные.

На сегодняшний день существует проблема очистки сточных вод. В населенных пунктах отсутствует единая система водоотведения и очистки канализационных сточных вод. Сточные воды аккумулируются в выгребных ямах или сбрасываются на рельеф.

Актуальным остается вопрос соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, мест массового захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Основные источники загрязнения почвенного покрова – свалки, полигоны ТБО, кладбища, скотомогильники, сельхозпредприятия (навозохранилища, использование пестицидов и др.). Данные объекты должны соответствовать природоохранным и санитарно-гигиеническим нормативам, быть оборудованными траншеями, водонепроницаемым дном, наблюдательными колодцами и пр., что соблюдается не в полной мере. Особенно это касается несанкционированных мест складирования отходов.

На сегодняшний день на территории сельского поселения нет разработанной схемы санитарной очистки территории, не налажена система централизованного сбора и утилизации опасных ртутьсодержащих объектов от населения (например, люминесцентных ламп). В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района и на основании СНиП 2.07.01-89* были установлены следующие нормы накопления отходов: на 1 очередь 1,4 м³ (280 кг) на 1 человека в год, на расчетный срок – 1,5 м³ (300 кг) на 1 человека в год (с учетом общественных и производственно-коммунальных объектов); смет с 1 м² твердых покрытий улиц – 10 кг в год; жидкие бытовые отходы (при отсутствии систем канализации) – 2 м³ на 1 человека в год. Накапливающиеся жидкие отходы должны регулярно вывозиться из мест образования к местам обеззараживания (поля ассенизации).

В случае отходов животноводческих предприятий (ферм) – необходимо сооружение специальных крытых навозохранилищ и мест компостирования отходов, а также внедрение новых технологий по переработке отходов животноводства, обеззараживанию и пр. Это позволит снизить нагрузку данных предприятий на почву и окружающую среду в целом, уменьшить санитарно-защитную зону.

Показатели радиационной обстановки в муниципальном образовании находится в пределах нормы и определяются естественным радиационным фоном и техногенным загрязнением. На территории Пермского края существует система радиационного мониторинга. По данным ГУ «Пермский ЦГМС» уровень гамма-фона в Пермском крае не превышает естественного фона (данные 2007 г. не более 25 мкрР/ч (0,22 мкЗв/ч.)).

Исследования по шумовому и электромагнитному загрязнению не проводились на территории муниципального образования.

Выводы

- На территории сельского поселения отсутствуют промышленные производства 1-2 класса опасности, что благотворно влияет на состояние атмосферного воздуха.

- Качество питьевой воды и системы водоснабжения относительно удовлетворительное.

- Система канализации развита не достаточно, сбор и утилизация жидких отходов не налажены в полном объеме.

- На территории сельского поселения отсутствует схема санитарной очистки территории, несанкционированные и стихийные места складирования отходов негативно влияют на состояние почвенного покрова;

- показатели радиационной обстановки в муниципальном образовании находятся в пределах нормы.

## 3.8. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- зоны особо охраняемых природных территорий.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (приложение 1).

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение 4).

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации (приложения 2, 5).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с законом Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной  деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, генеральными планами, правилами землепользования и застройки.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

## 3.9. Выводы

- В целом территория Заводо-Тюшевского сельского поселения достаточно благоприятна для социально-экономического и градостроительного развития.

- Для осуществления всех видов строительства необходимо проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий и специальных мероприятий по инженерной подготовке, изысканий на карст и пр.

- Большая часть сельского поселения занята, преимущественно, землями сельскохозяйственного назначения.

- В сельском поселении отсутствует схема санитарной очистки территории, несанкционированные и стихийные места складирования отходов негативно влияют на состояние почвенного покрова.

- Преобладающим типом жилой застройки сельских населенных пунктов является малоэтажная индивидуальная застройка.

- Сельское поселение располагает значительными территориальными ресурсами для жилищного строительства, рекреации и размещения объектов производственного и сельскохозяйственного назначения.

- Сельское поселение располагает необходимыми основными объектами социальной инфраструктуры. Показатель обеспеченности жилищным фондом в сельском поселении ниже, чем в среднем по стране и по муниципальному району.

- Большинство автомобильных дорог по своим технико–эксплуатационным параметрам не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения, они нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

- Пассажирское сообщение на территории сельского поселения развито слабо и представлено только в п. Тюш.

- Для полного и надежного электроснабжения потребителей необходима поэтапная реконструкция ЛЭП и подстанций, внедрение энергосберегающих технологий.

- Для улучшения работы котельных необходимо их техническое перевооружение.

- Перспективная газификация сельского поселения на базе использования природного газа на бытовые нужды и в качестве энергоносителя для тепловых источников  улучшит качество жизни населения.

- Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды и поверхностные стоки. Сельские населенные пункты не имеют канализации.

- Население, предприятия и организации не достаточно удовлетворительно обеспечены телефонной связью. В перспективе необходима замена координатного оборудования АТС на цифровое и переход на оптические кабели, дальнейшее развитие сотовой связи и увеличение числа программ телевизионного вещания.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Генеральный план Заводо-Тюшевского сельского поселения учитывает планировочные особенности территории, направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры сельского поселения и оптимальную организацию всех функциональных зон.

В Генеральном плане определены приоритетные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство всех существующих населенных пунктов;

- комплексная застройка и благоустройство территории нового жилищного строительства;

- развитие системы обслуживания населения;

- благоустройство и более эффективное использование коммунальных территорий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктур;

- проведение природоохранных мероприятий;

- сохранение объектов культурного наследия.

Генеральным планом определены потенциальные площадки для новых зон индивидуального жилищного строительства:

- на первую очередь в центральной части п. Тюш;

- на весь расчетный срок к северо-западу от современной территории  южной части п. Тюш при условии осуществления перевода соответствующих земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

А также предусмотрена новая зона рекреационного назначения в п. Тюш, в которой предусматривается размещение спортивной площадки.

В соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" предусматривается выделение территорий необходимых для бесплатного предоставления земельных участков в составе новых жилых зон.  С учетом данных Всероссийской переписи населения 2010 г. о числе и составе домохозяйств по типам, размеру и числу детей моложе 18 лет доля земельных участков, которые могут потребоваться для предоставления многодетным семьям, на расчетный срок генерального плана определена в 3 %. В п. Тюш с указанной целью в новой зоне застройки индивидуальными жилыми домами выделена территория площадью 2,33 га.

На расчетный срок Генерального плана принимается следующая классификация населенных пунктов:

| Тип населенного пункта в соответствии с классификацией | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Развиваемые населенные пункты | п. Тюш |
| Сохраняемые населенные пункты | д. Отделение № 2, д. Отделение № 5 |
| Малоперспективные населенные пункты | д. Отделение № 4 |

На застроенной территории в центральной части п. Тюш предполагается выборочная реконструкция при условии соблюдения нормативных показателей по жилищной застройке, обеспечению зелеными насаждениями и т.д.

## 4.2. Социально-экономическое развитие

Население

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Определение перспективной численности населения произведено с учетом следующих документов:

- демографический прогноз, размещенный на сайте Департамента развития человеческого потенциала Пермского края,

- прогноз Росстата по регионам страны, представленном в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года» (высокий вариант),

- Схема территориального планирования Пермского края, которая также содержит прогноз на 2015 и 2025 гг..

С учетом современной динамики демографических показателей в целом по муниципальному району в качестве базового на 2020 г. избран оптимистический вариант прогноза с сайта Департамента, по которому численность сельского населения в муниципальном районе составит 16,1 тыс. человек. Использование прогноза Росстата на долговременную перспективу позволило сформировать общую тенденцию вероятного развития демографической ситуации, в результате численность постоянного населения Октябрьского муниципального района на 2035 г. определена в 36,1 тыс. человек, доля городского населения принята на уровне 55 %, сельского – 45 % или 16,3 тыс. человек. Перспективная численность населения Заводо-Тюшевского сельского поселения на 2020 и 2035 гг. сформирована с учетом анализа текущей динамики численности населения в 2006-2010 гг. по всем городским и сельским поселениям муниципального района.

Таблица 8.

Перспективные демографические показатели

по Заводо-Тюшевскому сельскому поселению

| Показатель | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- |
| Численность населения - всего, из них в возрасте: | 1510 человек | 1590 человек |
| моложе трудоспособного | 25% | 22% |
| трудоспособном | 53% | 54% |
| старше трудоспособного | 22% | 24% |

Предполагается рост доли населения, проживающего в административном центре сельского поселения. Демографическая ситуация будет складываться более благоприятным образом, чем в настоящее время.

Развитие экономической базы

На перспективу основной профиль специализации производственной сферы сельского поселения будет обусловлен сельскохозяйственной освоенностью территории, что позволяет развивать переработку продукции растениеводства и животноводства. Разработка минерально-сырьевой базы (Гороновское месторождение известняков и строительных доломитов) позволит развивать промышленность строительных материалов. Одним из возможных направлений развития является использование лесосырьевых ресурсов, также потенциальным источником занятости для местного населения может быть работа на освоении имеющихся нефтяных месторождений. Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами. Резервирование территорий для развития малых производств преимущественно планируется в границах населенных пунктов, их границы и площадь уточняются при наличии предложений конкретных проектов. Вне населенных пунктов могут размещаться объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса.

Малое предпринимательство. Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективно развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и смежных обслуживающих производств.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Пермского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию регулируется статьей 7 закона № 172-ФЗ. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

С учетом природно-климатических и экономических условий, а также сложившейся структуры производства, основу специализации сельскохозяйственных предприятий на перспективу будут составлять молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых культур на фураж, кормовых культур. С учетом наличия большого числа личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств в муниципальном образовании имеется база для развития сельскохозяйственной потребкооперации, развитие которой в перспективе также может сопровождаться созданием объектов по хранению и переработке продукции.

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства необходимо следующее.

- Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

- Сохранение большей части площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства.

- Создание условий для развития перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию.

- При необходимости использования для строительства промышленных объектов, малоэтажного строительства и объектов рекреационного значения земель сельскохозяйственного назначения - выделение менее ценных угодий с пониженной кадастровой стоимостью и низким бонитетом почв.

Развитие объектов обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

  - Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

  - «Социальными нормативами и нормами», одобренными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

  - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Перечень и емкость учреждений и объектов обслуживания, размещаемых на территории сельского поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Кроме мероприятий по размещению объектов местного значения Генеральным планом может осуществляться резервирование территории для размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, однако в Схемах территориального планирования Пермского края и Октябрьского муниципального района (проект), а также действующими целевыми программами эти мероприятия не предусмотрены.

Развитие учреждений обслуживания районного и вышестоящего уровней

Образование. Организация предоставления общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время Федеральным законом № 131-ФЗ отнесена к полномочиям муниципального района. Генеральным планом сельского поселения развитие муниципальных учреждений образования предусматривается в соответствии с имеющимися в муниципальном районе программами и планами. Предполагаемая потребность во вместимости учреждений образования определяется на основе принятой в проекте оценки численности и возрастной структуры населения на расчетный срок (см. табл. 9). Услуги по организации дополнительного образования на расчетный срок Генерального плана оказываются на базе действующих школ и учреждений культуры.

Трудовая миграция родителей приводит к тому, что общая численность учащихся в детских садах и школах в настоящее время меньше, чем могла бы быть исходя из данных о возрастной структуре проживающих в населенных пунктах муниципального образования. В сельском поселении имеет место более низкий уровень востребованности услуг дошкольных учреждений из-за особенностей сельского образа жизни. Значительная часть женского населения в трудоспособном возрасте занята только в личном подсобном хозяйстве, которое довольно хорошо сочетается с воспитанием детей. Поэтому услуги дошкольного образования мало востребованы и, несмотря на небольшую вместимость детских дошкольных учреждений, практически нет детей, состоящих на учете для определения в эти учреждения.

Расчет перспективной потребности в услугах общего образования осуществляется по нормативу с учетом возрастной структуры населения на соответствующие годы. Таким образом, расчет позволяет оценить максимально возможную потребность в ситуации активного развития рынка труда с созданием новых рабочих мест непосредственно на территории муниципального образования.

На первую очередь необходимо провести капитальный ремонт МДОУ «Тюшевской детский сад» и МОУ «Тюшевская СОШ». В соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* в дополнение к существующему детскому саду на первую очередь может понадобиться 62 места в дошкольных учреждениях, на расчетный срок – 54 места. Однако, реально возможен рост востребованности услуг дошкольного образования примерно до уровня 50-75 % численности детей в возрасте 1-6 лет, что характерно для сельской местности большинства муниципальных районов. Поэтому нехватка мест может быть восполнена за счет организации 1-2 дошкольных групп при школе или за счет строительства пристройки к зданию детского сада в п. Тюш. Поэтому мероприятие по строительству еще одного детского сада не предлагается.

Здравоохранение. Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Министерства здравоохранения Пермского края. Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы организации оказания населению скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи отнесены к полномочиям муниципального района. Поэтому в настоящем Генеральном плане предложения по развитию сети муниципальных учреждений здравоохранения могут рассматриваться только в соответствии с соответствующими региональными и муниципальными программами и утвержденной Схемой территориального планирования Октябрьского муниципального района. «Концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений здравоохранения в 2010-2015 гг. предусматривается расширение функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода», что также говорит в пользу сохранения существующей мощности амбулаторно-поликлинических учреждений. Здание Тюшевского ФАПа требует проведения капитального ремонта, в перспективе целесообразно его расширение.

Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

В целях более рационального использования территории и оптимизации муниципальных расходов по содержанию зданий объекты обслуживания предлагается объединять в многофункциональные комплексы, которые могут располагаться на одном земельном участке и даже в составе одного здания. В этих комплексах могут также предусматриваться помещения для сдачи в аренду малым предпринимателям.

Культурно-досуговая деятельность. Развитие системы культурно-досуговых учреждений обеспечивает рост качества жизни населения. Мощность существующих домов культуры является достаточной на расчетный срок, поэтому новых учреждений культуры в Генеральном плане не предусматривается. Наиболее актуальной проблемой является модернизации существующих учреждений, оснащение их современным оборудованием, в частности всем трем сельским домам культуры необходим капитальный ремонт. На первую очередь необходимо провести капитальный ремонт МУК «Тюшевской сельский дом культуры», целесобразно расширение библиотеки, новое строительство не требуется.

Физкультура и спорт. Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования. Также отдельные спортивные объекты (спортивные залы, тиры и т.п.) могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

Проектом предусмотрено размещение новых плоскостных сооружений в административном центре сельского поселения – п. Тюш.

Торговля и общественное питание. Развитие предприятий торговли и общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса. Общедоступные объекты общественного питания и многие объекты розничной торговли являются сферой деятельности малого (в т.ч. семейного) бизнеса и служит важным фактором организации занятости местного населения. Вместе с тем, при сельском образе жизни и небольших расстояниях между местом приложения труда и местом проживания реальные потребности в услугах общественного питания часто бывают ниже нормативных значений.

Размещение новых предприятий торговли и общественного питания на расчетный срок предлагается в п. Тюш.

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания (парикмахерские, ремонтные мастерские и т.п.) могут размещаться в составе существующих и проектируемых общественно-деловых зон. Размещение объектов малого предпринимательства, не связанных с экологически опасными видами деятельности, возможно и в зонах жилой застройки. В их числе также могут быть объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания

Из категории предприятий и объектов коммунально-бытового обслуживания, на территории общественно-деловых зон предлагается размещать комплексы бытового обслуживания. В соответствии в нормативом в сельском поселении может размещаться баня на 11 мест.

Таблица 9.

Расчет потребности в объектах обслуживания населения

| Объекты | Ед. изме-рения | Норматив на 1000 чел. | Требуемая емкость | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного нормативного документа | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | СНиП 2.07.01-89( | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | В соответ-ствии с норма-тивом | 114 | 60 | 54 |
| Общеобразо-вательные учреждения | мест | СНиП 2.07.01-89( | 100% охват детей неполным средним образованием и 75% охват детей в стар-ших классах | В соответ-ствии с норма-тивом | 235 | 430 | - |
| Учреждения здравоохранения |
| ФАП | посещ. в смену | Социальные нормативы и нормы | 18,1 на тысячу жителей | В соответ-ствии с норма-тивом | 23 | 29 | 6 |
| Учреждения культуры |
| Клубы, учреждения клубного типа | мест | Социальные нормативы и нормы | Для групп населенных пунктов людностью от 1 до 3 тыс. чел. – по 150 мест на каждую тысячу жителей | В соответ-ствии с норма-тивом | 366 | 400 | - |
| Общедоступ-ные библиотеки | тыс. экз. | СНиП 2.07.01-89* | Для групп населенных пунктов людностью 1-2 тыс. человек составляет 6-7,5 тыс. единиц хранения на тыс. чел. | В соответ-ствии с норма-тивом | 10,5 | 9,3 | 1,2 |

| Спортивные сооружения |
| --- |
| Спортивные залы | м2 пло-щади пола | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструк-туры | 350 | 350 | 557 | 2 сп. зала | - |
| Плоскостные сооружения | тыс. м2 |  | 1,95 | 1,95 | 3,1 | 1 объ-ект | ок. 2,0 |
| Плавательные бассейны | м2 зер-кала воды |  | На 2050 г. должен быть достигнут показатель 75 м2 | 50 в 2035 г. | 80 | - | 80 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торгов. пло-щади | СНиП 2.07.01-89* | 300 | В соответ-ствии с норма-тивом | 477 | 437 | 40 |
| Рыночные комплексы | м2 торг. площ. / м2 общей пло-щади | СНиП 2.07.01-89* | 24-40 м2 от 7 до 14 м2 общей площади на 1 м2 торговой площади | 30 м2 торг. и 300 м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 48 | - | 48 |
| Предприятия обществен-ного питания | мест | СНиП 2.07.01-89* | 40 | В соответ-ствии с норма-тивом | 64 | - | 64 |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| Бани | мест | СНиП 2.07.01-89* | 7 | В соответ-ствии с норма-тивом | 11 | - | 11 |
| Кладбище традицион-ного захоронения | га | СНиП 2.07.01-89* | 0,24 | В соответ-ствии с норма-тивом | 0,38 | - | 0,38 |

К вопросам местного значения отнесены также организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Исходя из нормативно предусмотренной величины (0,24 га на 1000 населения) на расчетный срок в пределах уже выделенных в муниципальном образовании под кладбища территорий может быть дополнительно использовано под захоронения до 0,38 га. При отсутствии достаточных резервов на уже выделенных территориях предусматривается расширение существующего кладбища в п. Тюш на 0,4 га.

Определение ёмкости и перспективного размещения объектов социальной сферы в Генеральном плане выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий сельского поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Перечень объектов, предлагаемых к размещению на расчетный срок, сформирован с учетом минимальной вместимости и площади объектов по технологическим требованиям и представлен в нижеследующей таблице.

Таблица 10.

Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь и на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | около 2 тыс. м2 | п. Тюш (первая очередь) |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Предприятия торговли | до 100 м2 торгов. площади | п. Тюш (расчетный срок) |
| 2 | Предприятия общественного питания | 60-70 мест | п. Тюш (первая очередь) |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| 1 | Баня | 11 мест | п. Тюш (после 2020 г.) |

Новое жилищное строительство

По состоянию на начало 2009 г. общий объем жилищного фонда сельского поселения составляет 22,4 тыс. м2, в том числе ветхий и аварийный фонд – 0,9 % (0,2 тыс. м2). Муниципальный жилищный фонд на начало 2010 г. составил 128 квартир общей площадью 3747,8 м2. Удельный показатель обеспеченности площадью жилищного фонда составляет 15 м2/чел. Большая доля жилого фонда требует капитального ремонта, 22 дома (36 квартир) общей площадью 1957,3 м2 находятся в ветхом состоянии и подлежат сносу.

Средний размер жилого дома на участке ИЖС составляет 35,6 м2.

Большая часть жилищного фонда представляет собой одноэтажную индивидуальную застройку, 2-4 этажные дома есть только в п. Тюш. Порядка 45 % жилищного фонда газифицировано, 83,7 % подключены к центральному водоснабжению.

Новое жилищное строительство в последние годы представлено преимущественно индивидуальными домами (коттеджного и усадебного типа). В 2009 г. в сельском поселении были введены жилые дома общей площадью 178 м2. Муниципальное образование участвует в районной целевой программе «Жилье для молодых семей в Октябрьском муниципальном районе на 2007–2010 годы» и в приоритетном региональном проекте «Ликвидация ветхих домов».

Расчет объемов жилищного строительства осуществлен на проектное население 1590 человек в 2035 г. и уровень перспективной обеспеченности - 25 м2 общей площади жилищного фонда на 1 жителя. С учетом необходимой убыли ветхого и аварийного жилищного фонда в течение расчетного срока объем нового жилищного строительства для достижения указанного показателя обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда оценивается в 21,1 тыс. кв. м.

Таблица 11.

Расчет объемов нового жилищного строительства

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность | м2 /чел. | 19 | 25 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 28,5 | 40 |
| Существующий жилищный фонд |  | 22,4 | 22,4 |
| Убыль жилищного фонда |  | 1,5 | 3,5 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 20,9 | 18,9 |
| Объем нового жилищного строительства Всего В среднем в год На душу населения | тыс. м2 общей площади м2 /чел. | 7,6 0,7 0,5 | 21,1 1,4 0,9 |

При плотности 500 кв. м. (дом 100 кв. м., участок - 20 соток), а с учетом выделения 20 % на улично-дорожную сеть и объекты обслуживания – 400 кв. м./га, для жилищного строительства потребуется выделить территорию в размере 19 га на первую очередь и 53 га на расчетный срок.

В течение расчетного срока за счет нового жилищного строительства средняя жилищная обеспеченность возрастет с 15 кв. м до 25 кв. м общей площади на человека. Все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками и размещено в п. Тюш.

В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 7,6 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,7 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 19 кв. м общей площади на человека.

На ближайшие годы планируется проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов в п. Тюш: ул. Северная дома 10, 7, 3; ул. Огородная дом 9; ул. Октябрьская, дом 17; ул. Александровская, дом 17 и в д. Отделение, дом 2.

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации .

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, рекреационных зонах, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Принятые проектные предложения учитывают рекомендации, изложенные в транспортном разделе Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района, разработанной ООО «Энергостройпроект» в 2008 г., а также выводы, вытекающие из анализа современного состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Согласно Схеме территориального планирования Пермского края в перспективе может возрасти значимость существующей автодороги «Голдыри – Орда – Октябрьский», которая получит статус федеральной автодороги. Усиление значимости этой дороги и, следовательно, её технической категории предъявляет повышенные требования к подъездам к ней.

С учетом вышесказанного, а также неудовлетворительного технико-эксплуатационного состояния существующей сети автодорог, капитальному ремонту и реконструкции подлежат участки автодорог «Голдыри – Орда – Октябрьский» – Тюш, Тюш – Отделение № 2.

Проектом предусмотрена постановка на учёт в муниципальную собственность автодороги Тюш – Отделение № 5.

Особое внимание предполагается уделить реконструкции и капитальному ремонту участков автодорог и основным улицам, проходящим по территории населенных пунктов. Реконструкция должна заключаться в оснащении проезжих частей твердым покрытием. По линии благоустройства предусматривается строительство тротуаров, улучшение водоотвода с проезжей части и тротуаров, создание полос озеленения на внутрипоселковой улично-дорожной сети.

Для улучшения транспортного обслуживания населения предлагается увеличение частоты движения на действующих маршрутах, а также охват автобусным сообщением всех населенных пунктов поселения.

По мере необходимости предполагается организация подвоза учащихся автобусами в Тюшевскую среднюю общеобразовательную школу.

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Электрические нагрузки

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека.

Электрическая нагрузка коммунально-бытовых потребителей сельского поселения составит: при численности населения на 1 очередь 1510 человек - 604 кВт, при численности населения на расчетный срок 1590 человек - 632 кВт

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Заводо-Тюшевского сельского поселения осуществляется от Пермской энергосистемы. Центром питания является ПС 35\10кВ в п. Тюш

Электроснабжение существующих потребителей будет осуществляться от 15 существующих трансформаторных подстанций (ТП) 10\0,4 кВ с максимальной нагрузкой 4,2 МВт.

Для разгрузки существующих ТП 10/0,4 кВ до 70 % потребуется строительство ТП 10\0,4 кВ. Для приведения напряжения в жилых домах к нормативному требуется реконструкция сетей 0,4 кВ.

Для полного и надежного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ и подстанций 10/0,4 кВ, внедрение энергосберегающих технологий.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения

- Модернизация существующей ПС 35\10кВ в п. Тюш.

- Строительство новых сетей 10-0,4кВ ТП 10\0,4кВ в п. Тюш и реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий в п. Тюш, дд. Отделение № 2, Отделение № 4, Отделение № 5.

- Капитальный ремонт ВЛ 10 Кв № 15 ЦРП «Тюш».

- Приведение к нормативной категории надежности электроснабжения существующих объектов обслуживания населения, газо-, тепло-, и водоснабжения не обеспеченных в настоящее время такой категорией.

- Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличение сечения проводов, уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного уровня напряжения в жилых домах  в соответствии с Правилами устройства электроустановок и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Конкретные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению сетей 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ должны быть определены на последующих стадиях проектирования на основании решений утвержденного генерального плана МО «Заводо-Тюшевское сельское поселение».

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ в п. Тюш, дд. Отделение № 2, Отделение № 4, Отделение № 5.

- Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором по 100 кВ·А каждая - 2 объект.

- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ – 5 км.(для приведения напряжения в жилых домах к нормативному).

Газоснабжение

Для улучшения качества жизни населения Заводо-Тюшевского сельского поселения необходима его газификация на базе использования природного газа на бытовые нужды и в качестве энергоносителя для тепловых источников.

Развитие системы газоснабжения требует поэтапного проведения мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новых материалов и оборудования, полиэтиленовых труб и соединительных деталей и т.д.

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для территорий нового строительства децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Мероприятия на первую очередь

- Прокладка поселковых газопроводов к негазифицированным населённым пунктам.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для территорий нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе на использование природного газа.

Теплоснабжение

Значительным стимулом для развития теплоснабжения явится газификация муниципального образования природным газом. Газификация поможет решить проблему топлива для теплоисточников и улучшить условия проживания населения.

Для развития теплоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Окончательный перевод котельных на газ котельных и автономных источников теплоты.

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

- Применение эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополиуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

Мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с переводом их на газовое топливо.

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами. Схема водоснабжения п. Тюш сохраняется существующая, с реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующих водозаборов, при увеличении их производительности. В целях обеспечения достаточной гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимость реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок

- Осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Осуществить расширение подземных водозаборов.

Мероприятия на первую очередь

- Осуществить строительство новых и провести реконструкцию существующих водопроводных сетей в п. Тюш.

- Обеспечить надежность электроснабжения водозаборов.

- Предусмотреть применение более совершенной арматуры, обеспечить ликвидацию утечек воды.

- Для всех подземных водозаборов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Водоотведение, дождевая канализация

Развитие систем канализации в п. Тюш находится на достаточно низком уровне. Проектом предлагается создание централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации (строительство канализационных сетей и очистных сооружений) в п. Тюш.

Поверхностные стоки с территорий населенного пункта должны отводиться посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения. С целью улучшения экологической ситуации и повышения уровня благоустройства, необходимо проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Предусмотреть развитие централизованной и децентрализованной систем водоотведения в п. Тюш.

- Осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

Мероприятия на первую очередь

- Осуществить строительство канализационных сетей и очистных сооружений в п. Тюш.

- Применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Предусмотреть систему водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

Связь

Население, предприятия и организации сельского поселения имеют удовлетворительное обеспечение средствами связи.

Развитие телефонной сети предусматривается увеличением номерной емкости АТС для удовлетворения всех заявок на установку телефонов, заменой на существующих АТСК координатного оборудования на цифровое, переходом на оптические кабели.

Дальнейшее развитие сотовой связи составляет существенную конкуренцию телефонии общего пользования. Оно должно идти по пути увеличения площади покрытия территории муниципального образования с применением новейших технологий и повышения качества  связи.

Для возможности приема большего числа программ целесообразно развитие кабельного телевидения с использованием спутниковых антенн.

Основными мероприятиями являются следующие:

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых  населению.

Мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях муниципального образования, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В Генеральном плане МО «Заводо-Тюшевское сельское поселение» учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Пермского края, Схемой территориального планирования Октябрьского муниципального района, Лесохозяйственном регламентом Октябрьского лесничества, иными региональными и муниципальным программам развития.

Органы местного самоуправления МО «Заводо-Тюшевское сельское поселение» содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Пермского края к вопросам местного значения поселения.

## 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Принимается следующая классификация населенных пунктов:

| Тип населенного пункта в соответствии с классификацией | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Развиваемые населенные пункты | п. Тюш |
| Сохраняемые населенные пункты | д. Отделение № 2, д. Отделение № 5 |
| Малоперспективные населенные пункты | д. Отделение № 4 |

Мероприятия на расчетный срок

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Формирование зон застройки индивидуальными жилыми домами в центральной части п. Тюш и на северо-западе поселка при условии осуществления перевода соответствующих земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

- Размещение новых объектов обслуживания населения в центральной части п. Тюш.

- Выборочная реконструкция центральной части п. Тюш с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Формирование зоны застройки индивидуальными жилыми домами в центральной части п. Тюш.

- Размещение новых объектов обслуживания населения в центральной части п. Тюш.

- Выборочная реконструкция центральной части п. Тюш с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

## 5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 21,1 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 1,4 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 15 кв. м до 25 кв. м общей площади на человека. Все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками и размещено в п. Тюш.

- Проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов в п. Тюш: ул. Северная дома 10, 7, 3; ул. Огородная дом 9; ул. Октябрьская, дом 17; ул. Александровская, дом 17 и в д. Отделение, дом 2.

- В соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" для бесплатного предоставления земельных участков выделяются территории в п. Тюш в составе новой зоны застройки индивидуальными жилыми домами (2,33 га).

В том числе мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 7,6 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,7 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 19 кв. м общей площади на человека.

- Проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов в п. Тюш: ул. Северная дома 10, 7, 3; ул. Огородная дом 9; ул. Октябрьская, дом 17; ул. Александровская, дом 17 и в д. Отделение, дом 2.

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Объекты обслуживания населения

Мероприятия на расчетный срок и первую очередь

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания, в т.ч. создание условий для развития общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания.

- Своевременный капитальный и текущий ремонт зданий учреждений обслуживания.

- Капитальный ремонт МДОУ «Тюшевской детский сад» и МОУ «Тюшевская СОШ», Тюшевского ФАПа, МУК «Тюшевской сельский дом культуры». Прогнозируемый дефицит мест в дошкольных учреждениях при необходимости может быть восполнен за счет строительства пристройки к детскому саду или организации дошкольных групп при школе.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | около 2 тыс. м2 | п. Тюш (первая очередь) |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Предприятия торговли | до 100 м2 торгов. площади | п. Тюш (расчетный срок) |
| 2 | Предприятия общественного питания | 60-70 мест | п. Тюш (первая очередь) |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| 1 | Баня | 11 мест | п. Тюш (после 2020 г.) |

В том числе мероприятия на первую очередь

- Капитальный ремонт МДОУ «Тюшевской д/с» и МОУ «Тюшевская СОШ», Тюшевского ФАПа, МУК «Тюшевской сельский дом культуры». Прогнозируемый дефицит мест в дошкольных учреждениях при необходимости может быть восполнен за счет строительства пристройки к детскому саду или организации дошкольных групп при школе.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | около 2 тыс. м2 | п. Тюш |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Предприятия торговли | 50-100 м2 торгов. площади | п. Тюш |
| 2 | Предприятия общественного питания | 60-70 мест | п. Тюш |

Объекты транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция автодороги «Голдыри – Орда – Октябрьский» (6,2 км в пределах сельского поселения).

- Реконструкция автодороги Тюш – Отделение № 2 (7,6 км).

- Поэтапная реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов.

- Организация подвоза учащихся автобусом в Тюшевскую среднюю общеобразовательную школу.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Реконструкция автодороги «Голдыри – Орда – Октябрьский» - Тюш (2,5 км).

- Учет в муниципальной собственности автодороги Тюш – Отделение № 5.

- Поэтапная реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения

- Модернизация существующей ПС 35\10кВ в п. Тюш.

- Строительство новых сетей 10-0,4кВ ТП 10\0,4кВ в п. Тюш и реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий в п. Тюш, дд. Отделение № 2, Отделение № 4, Отделение № 5.

- Капитальный ремонт ВЛ 10 Кв № 15 ЦРП «Тюш».

- Приведение к нормативной категории надежности электроснабжения существующих объектов обслуживания населения, газо-, тепло-, и водоснабжения не обеспеченных в настоящее время такой категорией.

- Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличение сечения проводов, уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного уровня напряжения в жилых домах  в соответствии с Правилами устройства электроустановок и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Конкретные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению сетей 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ должны быть определены на последующих стадиях проектирования на основании решений утвержденного генерального плана МО «Заводо-Тюшевское сельское поселение».

В том числе мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ в п. Тюш, дд. Отделение № 2, Отделение № 4, Отделение № 5.

- Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором по 100 кВ·А каждая - 2 объект.

- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ – 5 км.(для приведения напряжения в жилых домах к нормативному).

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новых материалов и оборудования, полиэтиленовых труб и соединительных деталей и т.д.

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для территорий нового строительства децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

- Строительство газопровода высокого давления Тюш-Богородск

- Строительство газопровода высокого давления Тюш-Редькино-Енапаево

В том числе мероприятия на первую очередь

- Прокладка поселковых газопроводов к негазифицированным населённым пунктам.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для территорий нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе на использование природного газа.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Окончательный перевод котельных на газ котельных и автономных источников теплоты.

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

- Применение эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополиуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

В том числе мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с переводом их на газовое топливо.

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Осуществить расширение подземных водозаборов.

- Строительство водопровода  в п. Тюш

- Строительство артезианской скважины и линии электропередач к ней

В том числе мероприятия на первую очередь

- Осуществить строительство новых и провести реконструкцию существующих водопроводных сетей в п.Тюш.

- Обеспечить надежность электроснабжения водозаборов.

- Предусмотреть применение более совершенной арматуры, обеспечить ликвидацию утечек воды.

- Для всех подземных водозаборов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Водоотведение, дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок

- Предусмотреть развитие централизованной и децентрализованной систем водоотведения в п. Тюш.

- Осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Осуществить строительство канализационных сетей и очистных сооружений в п. Тюш.

- Применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Предусмотреть систему водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

Средства связи

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых  населению.

- Строительство радиотелевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в п. Тюш

В том числе мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях муниципального образования, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

## 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника;

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов);

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия по развитию исследований

- Исследование неучтенных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

- Подготовка перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для их постановки в дальнейшем на учет в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

- Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения).

- Содействие в разработке (корректировке) проектов зон охраны объектов культурного наследия для Никольской церкви, для иных объектов и ценных культурных ландшафтов с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия

- Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок

- Проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание и своевременное пополнение единой информационной базы данных источников.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (действующих и проектируемых промышленных и сельскохозяйственных предприятий) в соответствии с нормативными документами, контроль за соблюдением режима ограничений.

- Модернизация сельскохозяйственных объектов, строительство крытых навозохранилищ и мест компостирования органических отходов.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения 1-3 поясов.

- Модернизация и реконструкция инженерных сетей и объектов.

- Рекультивация несанкционированных свалок и свалок, не отвечающих природоохранным требования, разработка и соблюдение проектов санитарно-защитных зоны мест складирования отходов.

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями либо организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озеленение вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Эколого-просветительское образование населения.

В том числе мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха:

- запрет на размещение в границах СЗЗ, охранных зонах ЛЭП и пр. жилых помещений, детских садов, школ и др. Обязать предприятия провести мероприятии по уменьшению размеров СЗЗ.

- разработка проекта СЗЗ для сельскохозяйственного предприятия в с. Тюш с проведением мероприятий по уменьшению СЗЗ в сторону нормируемых объектов;

- рекультивация карьера по добыче камня с организацией места отдыха в соответсвии с очередностью выработки карьера;

- проведение контрольных измерений, сокращение СЗЗ в сторону нормируемых объектов от складских помещений и промышленных территорий 4-5 класса опасности в с. Тюш;

- запрет расширения предприятия и увеличения его мощности за счет территории санитарно-защитной зоны, если это повлечет за собой ухудшение санитарно-экологического состояния расположенных вблизи жилых зон;

- сооружение и обустройство мест хранения автомобильных транспортных средств.

По охране водных ресурсов:

- разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения 1-го пояса;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- развитие систем канализации населенных пунктов, организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- благоустройство территории свалки вблизи с. Тюш, разработка проекта СЗЗ с учетом размещения нормируемых объектов.

По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории Заводо-Тюшевского сельского поселения имеют место опасности природного и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Опасные процессы и явления природного характера

Опасные геологические явления и процессы

В сельском поселении распространены процессы карстообразования, особенно часто встречается  карбонатный карст.

Наличие карста следует учитывать при выборе участков под строительство. Необходимо проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, на основе которых должны быть проработаны противокарстовые мероприятия.

Территория сельского поселения попадает в зону сейсмической активности (до 6 баллов). При возникновении сильных сейсмических ударов возможно разрушение легких построек, обрушение штукатурки, травмирование людей.

Опасные гидрологические явления и процессы

На территории сельского поселения имеют место неблагоприятные гидрологические явления такие, как затопление и подтопление. Процессы затопления связаны с весенним половодьем, подтопления вызваны дождевыми паводками.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории сельского поселения имеют место неблагоприятные метеорологические явления, характерные для всего Октябрьского муниципального района: грозы, сильные ветры со скоростью 20 м/с и более, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более, град с диаметром частиц более 20 мм, сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, гололед.

В результате действия неблагоприятных  метеорологических явлений и процессов могут возникать аварии на производственных объектах, возможно разрушение построек. Сильные ветры и обильные осадки могут привести к обрыву проводов воздушных ЛЭП и линий связи, возможны повреждения в транспортной и коммунально-энергетической инфраструктурах. Поломанные деревья в результате шквалистых ветров образуют завалы на значительных территориях. Снегопады и гололед представляют серьезную угрозу для автомобилистов, в период их возникновения резко повышается уровень ДТП на дорогах.

Природные пожары

Большую часть территории сельского поселения занимают леса, хвойно-широколиственные. Поэтому актуальными становятся вопросы пожарной безопасности.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.);

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;

- грозовые разряды.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

Опасности техногенного характера

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

По сведениям, предоставленным администрацией Октябрьского муниципального района, на территории сельского поселения опасность представляет ГТС пруда на р. Тюш («Геометрическая инновационная компания «Тюшевской спиртовой завод») - 5 степень опасности.

Высок уровень аварийных ситуаций на дорогах, многие из которых нуждаются в капитальном ремонте.

Взрыво-пожароопасным объектом на территории сельского поселения является котельная в п. Тюш, работающая на газу. В случае возникновения чрезвычайной ситуации зона поражающих факторов не выйдет за территорию объекта. На территории п. Тюш расположена АЗС, которая относится к пожароопасным объектам.

Значительный износ электрических сетей увеличивает вероятность возникновения аварий на объектах электроснабжения.

На территории сельского поселения расположены буровые вышки по добыче нефти. Они находятся на юго-востоке сельского поселения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации возможен разлив нефтепродуктов с последующим возгоранием.

В южной части сельского поселения расположены отводы от магистрального газопровода. В результате возникновения аварийной ситуации на линейной части газопровода возможен выброс газа  без воспламенения и с воспламенением. Возможными причинами аварий на газопроводе могут быть дефекты труб и арматуры, коррозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия. Большие размеры зон поражения при авариях обуславливают их высокую опасность для прилегающей территории.

На территории Заводо-Тюшевского сельского поселения расположено одно ГТС (гидротехническое сооружение). В п. Тюш на р. Тюш располагается ГТС пруда 4 класса. V пруда составляет 300 тыс. куб. метров. Площадь пруда составляет 15,8 га. Собственником ГТС является ООО «Рецикл». Требуется проведение капитального ремонта. ГТС пруда на р. Тюш в п. Тюш является потенциально опасным для объектов, расположенных в нижнем бьефе. В нижнем бьефе ГТС пруда расположена складская зона, а также два моста в п. Тюш.

Перечень мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных природных и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

На основе СНиПа 2.01.15-90 в качестве основных противокарстовых мероприятий следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Для защиты территорий от временного затопления (паводковыми водами) следует применять искусственное повышение поверхности территорий или дамбы обвалования.

На трубопроводном транспорте необходимо проведение следующих мероприятий:

- районирование газопроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ воздуха и воды на содержание в них углеводородов.

Мероприятия по предупреждению, защите, а также ликвидации последствий затоплений, связанных с авариями на ГТС:

- проведение своевременной диагностики состояния ГТС;

- проведение ремонтных работ на ветхих и неисправных участках ГТС;

- наличие и поддержание а рабочем состоянии локальной системы оповещения о ЧС на ГТС;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации последствий в случае аварий на ГТС;

- администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения разработать Правила эксплуатации ГТС, включающие Порядок эксплуатации ГТС при пропуске паводков, половодий;

- использование земельных участков, расположенных в зонах возможного затопления при прохождении половодий и в случае аварий на ГТС требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Обеспечение пожарной безопасности

По данным администрации муниципального района на территории сельского поселения функционирует пожарное депо, расположенное в п. Тюш.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана сельского поселения.

Перечень использованных нормативных документов

- Федеральный закон от 22 сентября 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

- ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

- ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

- СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов

- Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района 2008 г. (ООО «Энергостройпроект»).

- Перечень ЧС природного и техногенного характера на территории Октябрьского муниципального района. Сведения предоставлены администрацией  Октябрьского муниципального района

# 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Совре-менное состояние на 1.01. 2013 г. | I очередь строительства 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория 1.1. Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 10140,0 | 10140,0 | 10140,0 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 6665,9 | 6651,2 | 6651,2 |
| земли населенных пунктов, в т.ч. по сельским населенным пунктам: | га | 617,0 | 631,7 | 631,7 |
| Тюш | га | 498,0 | 512,7 | 512,7 |
| Отделение № 2 | га | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| Отделение № 4 | га | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| Отделение № 5 | га | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| земли лесного фонда; | га | 2836,9 | 2836,9 | 2836,9 |
| земли водного фонда. | га | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| В их числе земли особо охраняемых природных территорий | га | 338 | 338 | 338 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1. Численность постоянного зарегистрированного населения | чел. | 1173 | 1510 | 1590 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд, общая площадь | тыс. м2 | 22,4 | 28,5 | 40 |
| 3.2. Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 7,6 | 21,1 |
| 3.3. Средняя обеспеченность постоянного зарегистрированного населения общей площадью жилищного фонда | м2 /чел. | 17 | 19 | 25 |
| 4. Учреждения и объекты обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | до 122 | до 114 |
| 4.2. Общеобразовательные школы | мест | 430 | не менее 252 | не менее 235 |
| 4.3. Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 23 | до 27 | до 29 |
| 4.4. Спортивные залы | объект | 2 | - | - |
| 4.5. Учреждения культуры | мест | 400 | не менее 347 | не менее 366 |
| 4.6. Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 9,3 | до 10,2 | до 10,5 |
| 4.7. Предприятия розничной торговли | м2 торг. пло-щади | 437 | ок. 500 | ок. 540 |
| 4.8. Предприятия общественного питания | мест | - | 60 | 70-80 |
| 4.9. Бани | мест | - | 11 | 11 |
| 5. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность автодорог общего пользования, км из них: - федерального значения - регионального значения - местного значения - неучтенные в муниципальной собственности | км | 22,9 - 6,2 11,4 5,3 | 22,9 - 6,2 16,7 - | 22,9 6,2 - 16,7 - |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды. | млн. кВт. час. | н.д. | 2,0 | 2,1 |
| 7. Общее количество кладбищ | га | 1,8 | 2,2 | 2,2 |

Населенный пункт п. Тюш

| Показатели | Ед. изм. | Современ-ное состояние на 1.01. 2013 г. | I очередь строительства 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория 1.1. Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 498,0 | 512,7 | 512,7 |
| Жилых зон – всего, из них: | га | 119,5 | 160,5 | 160,5 |
| зоны застройки индивидуальными жилыми домами |  | 119,5 | 160,5 | 160,5 |
| Общественно-деловых зон – всего | га | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур – всего, из них: | га | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| коммунальные зоны | га | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| производственные зоны | га | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Рекреационных зон – всего, из них: | га | - | 5,46 | 5,46 |
| зоны объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | - | 0,06 | 0,06 |
| зона пляжей | га | - | 5,4 | 5,4 |
| Зон сельскохозяйственного использования – всего, из них: | га | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| зоны огородов |  | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Зон специального назначения – всего, из них: | га | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| зоны кладбищ | га | 1,8 | 2,2 | 2,2 |

| 1.2. Из общей площади земель в границах населенного пункта территории общего пользования | га | 310,4 | 283,6 | 232,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| прочие территории общего пользования. | га | 310,4 | 278,2 | 226,9 |
| 2. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 2.1. Энергоснабжение: |  |  |  |  |
| 2.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды. | млн. кВт. час. /год | н.д. | 1,7 | 1,8 |
| 2.1.2.Потребление тепла на нужды ЖКС | Гкал/ час | н.д. | 5,7 | 7,2 |
| 2.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 2.2.1 Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. м3/год | н/д | 3,6 0,18 3,42 | 4,6 0,2 4,4 |
| 2.3. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 2.3.1.Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | н.д. | 0,29 | 0,30 |
| 2.3.2. Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | н.д. | 0,29 | 0,30 |
| 2.3.3. Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | н.д. | 194 | 194 |
| 2.4. Канализация: |  |  |  |  |
| 2.4.1.Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | - | 0,21 | 0,23 |
| 2.4.2. Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. | тыс. м3/сут. | - | 0,21 | 0,23 |
| 2.4.3 Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | - | 0,21 | 0,23 |

# 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать |
|  | объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 2.

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 3.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Приложение 4.

Перечень предприятий, сооружений и иных объектов, с указанием ориентировочным размеров санитарно-защитной зоны, (СЗЗ), санитарных разрывов

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ (м)/класс опасности | Примечание | Предлагаемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скотомогильник вблизи Тюш | 1000/1 | Ориентировочный размер СЗЗ соблюдается | Дополнительных мероприятий не требуется |
|  | Свалка вблизи Тюш | 1000/1 | Ориентировочный размер СЗЗ соблюдается | Необходимо благоустроить территорию с организацией полигона ТБО, отвечающего природоохранным нормам и требованиям |
|  | СПК «Тюшевский», Тюш | 300/3 | Ориентировочный размер СЗЗ не соблюдается | Требуется разработка проекта СЗЗ, проведение мероприятий по уменьшению СЗЗ в сторону нормируемых объектов |
|  | Склад хранения горюяих материалов | 100/4 | Ориентировочный размер СЗЗ не соблюдается | Требуется проведение контрольных измерений, сокращение СЗЗ в сторону нормируемых объектов |
|  | Склады, Тюш | 50/5 | Ориентировочный размер СЗЗ не соблюдается | Требуется проведение контрольных измерений, сокращение СЗЗ в сторону нормируемых объектов |
|  | Промышленная территория 5 класса, Тюш | 50/5 | Ориентировочный размер СЗЗ не соблюдается | Требуется проведение контрольных измерений, сокращение СЗЗ в сторону нормируемых объектов |
|  | Карьер по добыче камня, Тюш | 300/3 | Ориентировочный размер СЗЗ не соблюдается | Рекультивация карьера, создание зоны отдыха |
|  | Проектируемые карьеры по добыче щебня | 300/3 | Ориентировочный размер СЗЗ соблюдается | Требуется разработка проекта СЗЗ |

Приложение 5.

Перечень водных объектов на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения с указанием размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы

| № п/п | Наименование водного объекта | Длина водотока (км) | Размер водоохранной зоны, м | Размер прибрежной защитной полосы, м* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | р. Арий | 29 | 100 | 50 |
| 4 | р. Сухой Сарс | 14 | 100 | 50 |
| 5 | р. Тюш | 34 | 100 | 50 |
| 6 | руч. Большой | 12 | 100 | 50 |
| 7 | ручей безымянный | 1,5 | 50 | 50 |
| 8 | ручей безымянный | 1,7 | 50 | 50 |

* Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. В силу масштаба в проекте Генерального плана прибрежная защитная полоса отображена шириной 50 м. Необходимо проведение дополнительной более детальной работы крупного масштаба по установлению точных границ прибрежной защитной полосы.

# Footnotes

НИР «Прогнозирование численности населения Пермского края на период до 2025 года»  выполнена Пермским научно-исследовательским клиническим институтом детской экопатологии (ПНИКИ ДЭП). 2006 год.

Вариант Схемы применительно к Октябрьскому муниципальному району близок к оптимистическому варианту официального прогноза на сайте Департамента: на 2015 г. расхождение оценок численности населения района составляет всего 0,7 тыс. человек. На 2025 г. по базовому прогнозу сайта имеем 31,1 тыс. чел., по оптимистическому – 35,7 тыс., Схема дает промежуточное значение 33,0 тыс. чел.

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

Федеральный закон № 73-ФЗ (2002 г.) и положение по проектам зон охраны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 (2008 г.).

Данные об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов цифровой топографической основы, предоставленной администрацией Октябрьского муниципального района. Указанные цифровые материалы выполнены ФГУП “Госземкадастрсъемка” – ВИСХАГИ, на их основе также выполнена Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района (ООО “Энергостройпроект”, г. Пермь, 2008 г.).